# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 常州市欧尔迈新型建材有限公司企业自备码头环保整治提升项目

建设单位（盖章）：常州市欧尔迈新型建材有限公司

编制日期：   2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

本指南适用《建设项目环境影响评价分类管理名录》中以污染

影响为主要特征的建设项目环境影响报告表编制，包括制造业，电

力、热力生产和供应业的火力发电、热电联产、生物质能发电、热

力生产项目，燃气生产和供应业，水的生产和供应业，研究和试验

发展，生态保护和环境治理业（不包括泥石流等地质灾害治理工程），

公共设施管理业，卫生，社会事业与服务业的有化学或生物实验室

的学校、胶片洗印厂、加油加气站、汽车或摩托车维修场所、殡仪

馆和动物医院，交通运输业中的导航台站、供油工程、维修保障等

配套工程，装卸搬运和仓储业，海洋工程中的排海工程，核与辐射

（不包括已单独制定建设项目环境影响报告表格式的核与辐射类建

设项目），以及其他以污染影响为主的建设项目。其他同时涉及污

染和生态影响的建设项目，填写《建设项目环境影响报告表（生态

影响类）》。

以污染影响为主要特征的建设项目环境影响报告表依据本指南进行填写，与本指南要求不一致的以本指南为准。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 常州市欧尔迈新型建材有限公司企业自备码头环保整治提升项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-320412-89-02-401086 |
| 建设单位联系人 | 汤小俊 | 联系方式 | 13861231868 |
| 建设地点 | 江苏省常州市武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号 |
| 地理坐标 | （ 119 度 47 分 32.467 秒， 31 度 38 分 22.214 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-139干散货（含煤炭、矿石）件杂、多用途、通用码头-其他 | 用地（用海） 面积（m2）/长度（km） | 350m2 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 常州市武进区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 武行审技备（2021）36号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 大气专项 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、嘉泽镇区用地规划 （1）规划范围 东至孟津河、南至沿江高速、西至花海大道、夏东路、镇域新边界，北至长虹路、延政西路北侧平行道路，规划总用地面积28.67平方公里。 （2）规划布局 镇区规划形成“两心两轴两区”的布局结构。 两心：延政西路南部、夏溪河两侧形成的指嘉泽镇旅游文化休闲服务中心，集行政办公、文化娱乐、商业金融、旅游服务为一体。延政西路北部的花木展销中心，以市场商贸物流为主体。 两轴：指依托规划南北向花海大道形成的花木展示轴，依托夏溪河、环湖北路、延政西路形成的旅游休闲轴兼景观展示轴。 六区：分别为西北部夏溪花木园艺展销区、东部花木博览区、北部花木创意商务区、中部花木特色生活区、西部精品花木展示区、南部姬山文化休闲区。 本项目位于武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，根据常州市武进区人民政府出具的土地证（苏（2018）武进区不动产权第0001969号），本项目厂区为工业用地，根据土地租赁协议，本码头用地为村委集体建设用地。 2、嘉泽镇基础设施现状与规划 （1）给水规划 水源：根据《武进区城市供水规划》，嘉泽镇生活用水由武进城市自来水厂统一供给；厚余增压站保留作为备用，规模6万m3/d。 管网：花海大道敷设DN600配水管与S239省道、延政路DN800管沟通，嘉成路（东湖大道至环湖西路）敷设DN600配水管与环湖西路DN1200输水管沟通确保嘉泽供水；其他道路敷设DN200至DN300配水管，形成环状输配水管网，保障供水安全。 （2）排水规划 规划采用雨污分流体制，雨水就近排入水体，污水按系统收集集中处理，生活污水进城市污水处理厂，工业废水一般情况下纳入城市污水系统，但接管前需达到污水处理厂的接管要求。 排水系统：嘉泽镇排水系统分为四个区。嘉泽镇区、夏溪集镇的污水通过延政西路的主干管排入武进城区污水处理厂；厚余集镇的污水通过长虹西路的主干管排入武进城区污水处理厂；成章集镇区的污水通过239省道的主干管将污水排入湟里镇污水处理厂。 由于本项目所在地污水管网暂无铺设到位，生活污水暂由常州市欧尔迈新型建材有限公司委托士桥村委运送至士桥村污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河。 （3）电力规划 预测远期2020年全镇域用电负荷为13万KVA； 镇域内由满墩220KV，110KV，成章35 KV变电站供电，电网电压等级采用110KV、35 /10KV、380/220V三级结构； 主变电容量：设备容载比以2.0计，32万KVA。 高压线沿规划道路架空布置；在新开发区域，争取以地下电缆埋设。高压配电网结构采用多回路加联络线式，远期应保证90%以上用户有两路、两变电站供电。 高压线路的改建或新建，一般沿规划道路，河流、绿带布置。 （4）燃气规划 气源：以天然气为主气源。 供气体制：供气压力采用高中低压三级制。由武进东尖门站出高压（2.5MPa）输气管道，并设置高中压调压站调压，工业园采用中压供气，用户调压供气，居住小区设区域中低调压站以低压管网供气。 供气管网：DN150高压管沿延政路、S239敷设；高中压调压站后DN200中压干管，主要沿延政路、S239、环湖西路、花海大道、嘉成路敷设。 （5）道路规划 道路网络网络系统规划：以延政西路、金武路及嘉成公路为东西向三横，以环湖西路、卜弋至湟里路(南部为239省道)以及规划的杜家村至夏庄南北向道路为南北向三纵，结合239省道与镇域南部高速公路，形成网格状道路沟通全镇，辅以支路链接城镇、农村居民点和旅游观光区，加强各功能区快速联系；并在旅游观光区内设休闲自行车专用道，提供安全、舒适、惬意的旅游健身场所。 |
| 其他符合性分析 | 江苏省生态红线区域保护规划 根据《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中江苏省陆域生态保护红线区域和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），对照常州市生态空间保护区域名录，项目地附近生态空间保护区域详见表2-1及附图4。 表2-1 项目地附近生态红线区域 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 滆湖饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：以取水口为中心，半径500米范围内的水域。二级保护区和准保护区范围为：一级保护区外外延1000米范围的水域和陆域和二级保护区外外延1000米范围的水域和陆域 / 24.4 24.4 滆湖重要渔业水域 渔业资源保护 / 位于滆湖湖心南部，拐点坐标分别为(119°51'12"E,31°36'11"N；119°49'28"E,31°33'54"N；119°47'19”E,31°34'22"N；119°48'30”E,31°37'36"N) 27.62 27.62 滆湖重要湿地 （武进区） 湿地生态系统保护 滆湖湖体水域 北到滆湖位于常州市西南，北到环湖大堤，东到环湖公路和20世纪70年代以前建设的圩堤，西到湟里河以北以孟津河西岸堤为界，湟里河以南与湖岸线平行，湖岸线向外约500米为界，南到宜兴交界处 118.14 18.47 136.61 武进滆湖省级湿地公园 湿地生态系统保护 武进滆湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等） 武进滆湖省级湿地公园的宣教展示区、合理利用区、管理服务区 15.43 0.82 16.25 滆湖国家级水产种质资源保护区 渔业资源保护 核心区是由以下6个拐点沿湖湾顺次连线所围的湖区水域，拐点坐标分别为 (119°51'12”E,31°36'11"N； 119°52'10”E,31°35'40”N；119°52'04"E,31°35'12”N；119°51'35”E,31°35,30"N；119°50,50"E,31°34'34”N；119°50'10"E,31°34,49"N) 滆湖国家级水产种质资源保护区批复范围除核心区外的区域 4.04 22.96 27.00 滆湖鮊类国家级水产种质资源保护区 渔业资源保护 核心区由以下5个拐点坐标所围的湖区水域组成，坐标依次为：119°48'24”E,31°41'19”N；119°48'38”E,31°41'02"N；119°49'08”E,31°41'18"N；119°49'02"E,31°40'03"N；119°47'43”E,31°40'08"N) 滆湖鮊类国家级水产种质资源保护区批复范围除核心区外的区域 5.51 8.99 14.50 由表2-1可知，距离本项目最近的生态红线区是滆湖重要湿地（武进区）省级生态空间管控区域范围，本项目与其距离为0.51km，因此项目所在地不在常州市生态红线区域范围内。 与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析 根据《“两减六治三提升”专项行动方案》苏发[2016]47号，第七章节“江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案”，为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物（简称VOCs，下同）治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定本方案。 1、总体要求及目标 以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 2、主要举措及相符性分析 ①减少煤炭消费总量 到2020年，全省煤炭消费总量比2015年减少3200万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上。 项目生产过程中不使用煤为能源，采用电能为能源，与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 ②治理太湖水环境 到2020年，太湖湖体高锰酸盐指数和氨氮稳定保持在II类，总磷达到III类，总氮达到V类，流域总氮、总磷污染物排放量均比2015年削减16%以上，确保饮用水安全、确保不发生大面积湖泛。 本项目生产过程中不使用煤为能源，采用电能为能源，无生产废水产生，船舶工作人员生活污水（经吨桶收集），由士桥村委运送至士桥村污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河，与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 综上，本项目与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 与江苏省太湖水污染防治条例相符性分析 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），本项目位于太湖三级保护区范围。根据江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2018年1月24日通过的《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十三条、第四十五条、第四十六条的规定： “第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。” “第四十五条 太湖流域二级保护区限制下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模； （四）法律、法规禁止的其他行为。” “第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。 前款规定中新建、改建、扩建以及技术改造项目的环境影响报告书，除由国务院环境保护主管部门负责审批的情形外，由省环境保护主管部门审批。其中，新建、扩建项目减量替代具体方案，应当在审批机关审查同意前实施完成，完成情况书面报送审批机关。 本条所指排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业具体类别，由省发展改革部门会同省经济和信息化、环境保护主管部门拟定并报省人民政府批准后公布。 太湖流域设区的市减量完成情况应当纳入省人民政府水环境质量考核体系。太湖流域县级以上地方人民政府应当将减量完成情况作为向本级人民代表大会常务委员会报告水污染防治工作的内容。” 本项目属于G5532货运港口，不属于上述所列企业和项目，不排放含氮磷生产废水，不使用含磷洗涤用品，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 与《太湖流域管理条例》的相符性分析 “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” “第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。” 本项目不属于“不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；项目建成后，将设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；项目不属于太湖条例中第二十九条、第三十条设定的区域。本项目主要废水为生活污水，由士桥村委运送至士桥村污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河，生产过程中无含磷、氮废水排放。 因此，本项目符合当前国家相关产业政策和地方性法规政策。 “第三十六条 在太湖流域航行的船舶应当按照要求配备污水、废油、垃圾、粪便等污染物、废弃物收集设施。未持有合法有效的防止水域环境污染证书、文书的船舶，不得在太湖流域航行。运输剧毒物质、危险化学品的船舶，不得进入太湖。 太湖流域各港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当配备船舶污染物、废弃物接收设施和必要的水污染应急设施，并接受当地港口部门和环境保护主管部门的监督。 太湖流域县级以上地方人民政府和有关海事管理机构应当建立健全船舶水污染事故应急制度，在船舶水污染事故发生后立即采取应急处置措施。” 本项目自备码头项目在泊位明显处设置4个吨桶，接收船舶生活污水和含油废水，生活污水委托士桥村委运送至士桥污水处理设施集中处理，含油废水委托有危险废物处置资质的单位处理，符合第三十六条相关要求。 与《江苏省打赢蓝天保卫战行动计划实施方案》相符性分析 三、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 （九）实施煤炭消费总量控制。加快推进《江苏省削减煤炭消费总量专项行动实施方案》，严格落实煤炭消费等量减量替代要求，加大散煤整治力度，持续压减非电行业用煤，逐步提高电煤占比。到2020年，全省煤炭消费量比2016年减少3200万吨。新建耗煤项目实行煤炭减量替代。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。继续推进电能替代燃煤和燃油，到2020年电力消费（按供电标煤计算）占全社会能源消费总量55%左右。（省能源局牵头，省环保厅配合） 制定专项方案，大力淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦及以下燃煤机组，到2020年关停淘汰200万千瓦以上。对于关停机组的装机容量、煤炭消费量和污染物排放量指标，允许进行交易或置换，可统筹安排建设等容量超低排放燃煤机组。严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。限时完成重点输电通道建设，在保障电力系统安全稳定运行的前提下，到2020年，区外来电规模达到3300万千瓦左右。（省能源局牵头，省环保厅配合） 本项目生过程中不使用煤炭为能源，采用电能为能源，与《江苏省打赢蓝天保卫战行动计划实施方案》相符。 四、积极调整运输结构，发展绿色交通体系 （十三）优化调整货物运输结构。减少公路运输比例，大幅提升铁路运输比例。发挥铁路、水运在大宗物料长距离运输中的骨干作用。新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。到2020年，铁路货运量比2017年增长10%以上。大力发展多式联运，重点港口集装箱铁水联运量年均增长10%以上。制定实施运输结构调整行动计划。（省发展改革委、交通运输厅牵头，省铁路办、财政厅环保厅配合） 推进煤炭、建材、矿石等运输“转公为铁”“转公为水”。推动铁路货运重点项目建设，加大货运铁路建设投入。提高沿海港口集装箱铁路集疏港比例，2018年底前，沿海主要港口的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年10月前，沿海主要港口的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。统筹发展内河港、沿江港至沿海港的江海河直达运输，推进集装箱运输“水水中转”，2019年底前，具备条件的港口达到10%以上。钢铁、电解铝、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设，充分利用已有铁路专用线能力。大幅提高铁路运输比例，2020年铁路运输和水路运输比例达到50%以上。2019年底前，具备铁路、水路货运条件的火电企业一律禁止公路运输煤炭、铁矿等，全部改用轨道运输。连云港制订疏港矿石公转铁解决方案，铁路疏港矿石增运400万吨以上。（省发展改革委、交通运输厅牵头，省铁路办、财政厅环保厅配合） 推进集约高效的运输模式发展。依托铁路物流基地、公路港、沿海和内河港口等，推进多式联运行和干支衔接型货运枢纽（物流园区）建设。建设城市绿色物流体系，支持利用城市现有铁路货场、物流货场转型升级为城市配送中心。鼓励发展江海联运、江海直达、滚装运输、甩挂运输等运输组织方式。推动智慧港口、智慧物流、智慧客运枢纽等建设，推进无车承运人试点工作，支持引导共享租赁、多式联运、共同配送等方式，降低货物运输空载率，2020年底前中长途货车空驶率下降到35%以下。（省交通运输厅牵头，省发展改革委、经济和信息化委、铁路办、财政厅、环保厅、商务厅、能源局等配合） 本项目为环保整治提升项目，与《江苏省打赢蓝天保卫战行动计划实施方案》“转公为水”相符。 与“关于发布长江经济带发展负面清单指南”相符性分析 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目符合省级港口布局规划及港口总体规划。 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目位于武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，不在上述禁止区域内。 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目位于武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，不在上述禁止区域内。 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目为码头环保整治提升项目，位于武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，不在上述禁止范围内。 5.禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目位于武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，不在岸线保护区内。 6.禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 本项目位于武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，与土地利用规划相符。本项目距离滆湖（武进区）重要湿地国家级生态保护红线与生态空间管控区域0.51km，不在生态保护红线内。 7.禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 本项目不在长江干支流1公里范围内。 8.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目为码头环保整治提升项目，不属于石化、现代煤化工等项目。 9.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 本项目为码头环保整治提升项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 本项目为码头环保整治提升项目，不属于严重过剩产能行业项目。 综上，本项目与“关于发布长江经济带发展负面清单指南”相符。 与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号文），本项目与“三线一单”相符性分析主要体现在以下四个方面： ①生态红线 根据《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中江苏省陆域生态保护红线区域和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），对照常州市生态红线区域名录，结合项目地理位置和区域水系，本项目距离最近的生态红线管控区滆湖重要湿地（武进区）0.51km，不在江苏省常州市生态红线管控区区域范围内。 ②环境质量底线 1）大气环境质量底线 根据《2019年度常州市生态环境状况公报》，2019年常州市环境空气中SO2、NO2、颗粒物（PM10）年均值和CO日平均第95百分位均达到环境空气质量二级标准；细颗粒物（PM2.5）和臭氧日大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.26倍、0.09倍。项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2）地表水环境质量底线 根据《2019年度常州市生态环境状况公报》中相关内容，2019年，全市水环境质量持续改善，31个“水十条”国、省考核断面达标率为96.8%，同比去年上升8.9个百分点，三类水以上比例达83.9%，超过省定年度目标要求（48.5%），同比改善幅度列全省第一，无劣五类断面。地表水环境质量。2019年，常州市共设置各类地表水监测断面47个，按年均水质评价，二类水质断面4个，占比为8.5%；三类水质断面30个，占比为63.8%；四类水质断面6个，占比为12.8%；五类水质断面6个，占比为12.8%。全市化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的年排放总量分别为2.95吨、0.44万吨、1.05万吨和0.08万吨。根据《常州市太湖流域水环境综合治理三年行动计划（2018-2020年）》等的相关要求，完善区域污水管网布局，提升城镇污水管网建设水平，推进村庄生活污水接管处置；合理新（扩）建污水处理厂及提标，完善垃圾收运及处理系统；加快工业企业污水接管及重污染企业整治，加强通航船舶污染治理等相关任务，以实现区域环境质量达标。治理目标：打好水源地保 护攻坚战。开展乡镇水源地专项整治行动，开展长荡湖涑渎水源地、滆湖备用水源地整治，加强饮用水水源地保护。 打好污水处理提质增效攻坚战。巩固黑臭水体整治成效。继续做好已完成整治城乡黑臭水体的效果评估及销号工作，加快消除污水直排口和污水管网空白区，加强污水管网检测修复及养护管理，开展“小散乱”排水整治，开展居民小区和单位庭院排水整治，提升城镇污水处理综合能力，提升工业废水处理能力，夯实“河长制”责任。 打好长江保护修复攻坚战。强化生态空间管理。严格管控岸线开发利用，推进生态岸线恢复，加强入江支流治理，综合整治排污口，加强船舶污染防治，防范沿江环境风险，加强生态保护修复。 打好太湖治理攻坚战，打好农业农村污染治理攻坚战，加快推进污水收集管网配套，提高污水收集率和污水集中处理设施运行效率，科学防治农业面源污染。 本项目生产过程中无生产废水，船舶工作人员生活污水（94.3t/a）（经吨桶收集）由士桥村委运送至士桥污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河，故本项目无废水直接外排，对地表水无直接影响，符合地表水环境质量底线要求。 3）声环境质量底线 项目所在厂区南、西、北边界昼间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，东厂界现状检测值符合4a类标准，环境敏感点沿街商铺均能达到2类标准。 本项目建设不突破项目所在地环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目营运过程中主要用水为卸料抑尘和码头区洒水抑尘，用水量为540m3，故项目的建设没有超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目位于武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，根据根据常州市武进区人民政府出具的土地证（苏（2018）武进区不动产权第0001969号），本项目厂区为工业用地，根据土地租赁协议，本码头用地为村委集体建设用地。因此本项目用地与地方用地规划相容。 经核实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019修订）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019修订）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；故本项目建设不属于环境准入负面清单。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别的项目。 本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相容。 本项目不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》、《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入类和限制准入类项目。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策要求。 与《武进区内河港口环境综合治理措施要求》（武生态办发[2018]58号）相符性分析 “一、码头前沿设施。 码头水工结构：迎河面设置防撞设施（橡胶护舷或轮胎），前沿须设置规范的系缆设施、连续的护轮坎或防洪墙（遇系船柱等设施应环绕设置）。护轮坎或防洪墙顶标高须满足防洪要求，且三面应涂刷条宽15-20厘米黄黑相间的警示标志。 本项目码头已在迎河面设置防撞设施，码头前沿设置规范的系缆设施、连续的护轮坎或防洪墙（遇系船柱等设施应环绕设置）。护轮坎或防洪墙顶标高满足防洪要求，且三面涂刷条宽15-20厘米黄黑相间的警示标志。 码头前沿土地硬化：码头（作业区）前沿5米范围的作业区采用混凝土进行硬化，禁止该范围内堆放物料、工具、建设管理用房等无关构筑物。 本项目码头前沿5米范围的作业区采用混凝土进行硬化，不堆放物料、工具、建设管理用房等无关构筑物。 船舶污染物接收设施：设置“四桶一牌”。在码头前沿明显处设置污染物回收告知牌，并至少设置4个污染物回收桶，其中生活垃圾回收桶2个（分为可回收和不可回收），含油污水回收桶1个，生活污水接收桶1个。桶身应有统一明确的分类标志，桶口应设置盖板。港区应设置临时集中储存设施，经处理后接入市政污水管网（生活污水）或签约专业第三方处理（含油污水等）。 本次通过码头环保提升整治，将在码头前沿处设置生活垃圾回收桶4个（分为可回收和不可回收），用于收集码头区和船舶的生活垃圾；含油污水回收桶2个，收集船舶的含油废水；生活污水接收桶2个，收集船舶生活污水。 港作机械及标示：起重机械经检验合格并办理使用登记，配备持证作业人员。起重机械外观颜色漆为橘红色，吊机基座四周应涂刷条宽15-20厘米黄黑相间的警示标志。并在明显处安装吊机安全操作规程牌。叉车、装载机等港内作业车辆应保持整洁，悬挂场内车辆标识。输送带等设备线路应全部穿管敷设，严禁线路私拉乱接，作业完毕须清理保持外观整洁。 本项目码头起重机械经检验合格并办理使用登记，配备持证作业人员。起重机械外观颜色漆为橘红色，吊机基座四周已涂刷条宽15-20厘米黄黑相间的警示标志。并在明显处安装吊机安全操作规程牌。叉车、装载机等港内作业车辆保持整洁，悬挂场内车辆标识。输送带等设备线路应全部穿管敷设，严禁线路私拉乱接，作业完毕清理保持外观整洁。 岸电系统：在码头前沿安装安全规范的岸电设施，港区内船舶停泊或港作船舶作业时应优先使用岸电。 本项目码头在码头前沿安装安全规范的岸电设施，港区内船舶停泊或港作船舶作业时优先使用岸电。 消防和救生设施：码头前沿须配备必要的消防和救生等安全设施，并标明相关取用说明。 本项目码头前沿已配备消防和救生等安全设施，并标明相关取用说明。 二、场地及道路 地面硬化：堆场及道路须进行硬化，保持结构和面层完好；堆场和道路等各功能区应明确划分界限。 本项目码头区域地面全部采用水泥硬化。 排水沟设置：码头及堆场四周、沿防风抑尘网根部应设置排水沟，排水沟深度应不低于30厘米，排水沟应用盖板覆盖。 本项目已在码头及堆场四周、沿防风抑尘网根部设置排水沟，排水沟深度不低于30厘米，排水沟应用盖板覆盖。 冲洗（喷淋）设施设置：堆场进出口处应设置车辆冲洗设施，对车辆至少车架和车轮进行清洗；在装卸处配备移动式喷淋喷雾设施，冲洗（喷淋）水应接入沉淀池，处理后循环利用或排入市政管网。 本项目码头运输车辆在进入码头前，已通过常州市欧尔迈新型建材有限公司的车辆清洗设施清洗干净，在码头区装卸货物后直接运输至常州市欧尔迈新型建材有限公司仓库。 货种标示牌设置：不同品种堆料分堆存放，在明显位置设置货种标示牌，标明货种名称、存量等。 本项目码头区不存放货物，直接运输至常州市欧尔迈新型建材有限公司厂区仓库，厂区仓库已实行不同品种堆料分堆存放，在明显位置设置货种标示牌，标明货种名称、存量等。 防风抑尘设施 围墙和防风抑尘网设置：码头堆存煤炭、矿石及水泥、石灰等易起尘物料的应建设封闭或半封闭的料库；不具备条件的码头堆场四周应综合采用设置围墙、围挡、防风抑尘网、建设防护林、喷淋、苫盖等措施。防风抑尘网高度宜取堆垛高度的1.1-1.5倍，且高出堆垛部分不应小于1米，开孔率宜取30％-40％。 本项目码头的物料全部储存于常州市欧尔迈新型建材有限公司的仓库，不露天堆放。 洒水抑尘系统设置：大型码头堆场应配置固定式喷枪洒水抑尘系统，小型堆场可采用移动式洒水设施或高杆喷雾抑尘设施。喷枪的布置方式和数量应根据堆场面积、堆垛高度等进行设置，确保抑尘效果全覆盖。 码头区域已设置雾炮机进行降尘处理。 喷洒作业要求：喷枪喷洒频率夏秋季每天至少洒水3-4次，冬春季每天至少洒水2-3次，使堆料表面保持湿润不起尘。 本项目已建1个雾炮机进行洒水降尘，并即将新增一套喷淋设置。 装卸、运输防尘措施 装卸设施防尘要求：码头装卸和输送应采用除尘抑尘的设备，控制和减少粉尘对周边环境的污染。采用固定起重机装卸的码头应在导料口、落料口等部位设置喷淋装置；采用门式起重机装卸的码头应在落料处设挡板及喷淋装置。无法喷淋的物料应设置除尘装置。 设置1套喷淋装置，用于料口喷淋降尘。 输送设施与车辆要求：码头前沿与堆场之间的输送带应设置密封罩。运输车辆宜采用封闭式车型或对车厢进行全覆盖。 本项目码头运输车辆对车厢进行全覆盖，水泥、石膏和熟料采用密闭管道气流输送至输送仓库内，输送过程不产生扬尘。 污水处理设施 沉淀池的设置：设置混凝土结构的三级沉淀池，容量需满足初期雨水量及喷淋、冲洗车辆的排水要求。 中水回收利用：场地冲洗水及雨水经排水沟接入沉淀池，初步处理后可作为生产或喷淋用水循环使用，多余的污水在满足市政污水处理系统相应要求后排入市政管网。 本项目厂区已建一个初期雨水池，码头区雨水依托厂区内的雨水收集池收集雨水，初期雨水经过初期雨水池沉淀处理后，全部用于码头区降尘处理。 码头内生活污水处理：码头内产生的生活污水应纳入市政生活污水管网，或就近接入农村生活污水设施，严禁直排河道。 船舶工作人员生活污水（94.3t/a）经吨桶收集由士桥村委托运至士桥村污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河。 管理要求 制度建设：建立码头环境管理制度及责任追究制度，确保各项码头环保措施落实到位。明确各工段具体责任人，制定港口环保设施操作规范，指定专人管理维护，建立环保设施运行管理台账。 应急要求：制定防治大气和水污染的应急处置预案，设置专职或兼职的应急人员，定期开展应急培训和应急演练等工作。配备必要的围油栏、吸油毡等应急器材。 绿化美化：应在码头内适宜种植绿化的地方进行绿化种植，并做好绿化养护与管理。” 本项目码头建立码头环境管理制度及责任追究制度，确保各项码头环保措施落实到位。明确各工段具体责任人，制定港口环保设施操作规范，指定专人管理维护，建立环保设施运行管理台账。制定防治大气和水污染的应急处置预案，设置专职或兼职的应急人员，定期开展应急培训和应急演练等工作。配备必要的围油栏、吸油毡等应急器材。在码头内适宜种植绿化的地方进行绿化种植。 本项目码头前沿处设置4个吨桶，收集运输船舶的生活污水和含油废水；设置4个垃圾桶，用于收集码头区和运输船舶的生活垃圾。 综上所述，本项目符合当前国家相关产业政策和地方性法规政策。 |

# 建设内容

| 地理位置 | 武进区位于长江三角洲太湖平原西北部，南临太湖，西衔滆湖；东邻江阴市、无锡市，南接宜兴，西毗金坛市、丹阳市，北接常州城区和新北区，外围有沿江高速公路和常泰高速公路。沿江高速公路是继沪宁高速公路之后长江沿线重要的经济走廊，将有1～2个道口位于该区北部，发展道口经济大有可为。常泰通道的建成将大大加强本区域与苏北、浙北的联系。 本项目位于常州市武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，项目具体位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 码头主要运输货物清单见表2-1；主要设备见表2-2： 表2-1 码头主要运输货物清单 类别 规格及名称 组分/规格 设计能力（万吨/年） 到港船舶数量（300吨级）/每年 来源及运输方式 去向 原料 熟料 / 5 167 国内船运 厂区内原料库 水泥 / 5 167 国内船运 厂区内原料库 石膏 / 0.5 17 国内船运 厂区内原料库 电炉渣 / 2 66 国内船运 厂区内原料库 米砂 / 3 100 国内船运 厂区内原料库 合计 合计 / 15.5 517 / 备注：货物均现场运走不存放于码头区内 表2-2 项目主要设备一览表 设备类型 设备名称 规格型号 数量 备注 技改前 技改后 变化情况 装卸运输设备 固定吊 8吨 1台 1台 0 位于码头东侧泊位处 货车 30吨 2辆 2辆 0 用于转运货物，无变化 管式输送设备 / 1条 1条 0 已建，带有封闭式通廊 环保设备 吨桶 1吨/桶 0个 4个 +4 新增，位于码头前沿处，收集运输船舶的生活污水和含油废水 垃圾桶 / 0个 4个 +4 新增，位于码头前沿处，用于收集码头区和运输船舶的生活垃圾 初期雨水收集池 500m3 1个 1个 0 已建，依托自身厂区西侧的初期雨水收集池 雾炮机 / 1个 2个 +1 原有用于码头区降尘；新增用于料口降尘 喷淋装置 / 0套 1套 +1套 新增，用于料口喷淋降尘 车辆冲洗装置 / 1套 1套 0 已建，依托自身厂区自身现有，运输车辆进入厂区时冲洗车辆 1、项目由来 常州市欧尔迈新型建材有限公司成立于2018年7月24日，公司位于嘉泽镇士桥村委小村前88号，经营范围为：许可项目：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 常州市华士建材有限公司成立于2003年11月，位于常州市武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，占地面积34755m2，目前主要产品为32.5#复合硅酸盐水泥。公司营业执照经营范围：水泥熟料粉磨、预拌砂浆、超细矿粉加工，销售；建筑材料销售。 常州市华士建材有限公司原有“年产30万吨水泥粉磨站”项目于2003年10月22日取得了武进区环保局批复，原有“120万吨/年水泥熟料粉磨加工”项目于2004年12月20日取得了武进区环保局的批复，原有“年产30万吨水泥粉磨站”项目于2005年1月20日通过了武进区环保局验收；原有“120万吨/年水泥熟料粉磨加工”于2009年9月20日通过了武进区卜弋环境监察中队验收。由于该公司经营不善，资不抵债，于2016年停产。 2018年8月，常州市欧尔迈新型建材有限公司在常州市武进区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上参加拍卖，通过公开竞价收购了常州市华士建材有限公司所有的有证土地使用权、房产、附属设备及机器设备。原有项目仅变更建设单位主体，项目的性质、规模、地点及生产工艺均未发生变化，原环评仍然有效，成交决定书见附件15。 为了满足公司熟料、水泥、石膏、电炉渣、米砂等建筑材料等原料运输需求，充分发挥水运优势，缓解道路运输压力，降低企业物流成本，控制道路扬尘，常州市欧尔迈新型建材有限公司对建于2005年的自备码头进行环保整治提升，该码头位于士桥村小村前孟津河西岸，水域岸线35m，码头泊位1个，设计年吞吐量为15.5万吨，主要为卸船。该码头已于2019年8月1日取得了《武进区内河码头环境综合治理考察表》（见附件16）。自备码头建设项目未单独报批环评审批手续，码头营运期若需要疏浚需取得相应的合法手续，故运营期维护性疏浚不在本次评价范围内。 常州市武进区生态文明建设办公室发文《武进区内河港口环境综合治理措施要求》（武生态[2018]58号）。2020年4月9日，常州市政府发布《江苏省常州市长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方案》，目标以长江常州段为重点，对全市所有内河码头实施专项整治，提升环保、安全防治能力。常州市欧尔迈新型建材有限公司根据文件精神决定投资300万元对原有码头进行整治提升改造，包括1套喷淋装置的设置、码头前沿处4个吨桶和4个垃圾桶的设置、市政配套及场地硬化等。本项目为环保整治提升，以及完善码头环保手续。 本项目于2021年2月2日取得常州市武进区行政审批局出具的备案证（武行审技备【2021】15号），由于原备案的项目名称有误，故于2021年3月16日又重新取得了常州市武进区行政审批局出具的备案证（武行审技备【2021】36号）。新备案内容为：对码头原有泊位、设备、场地及市政配套进行环保整治提升，达到节能降耗的效果，减少对地区环境影响。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席[2002]77号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）及《建设项目环境影响评价分级审批规定》（国家环保部令第5号）的规定，本项目属于五十二、交通运输业、管道运输业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头（其他），项目需编制环境影响报告表，为此常州市欧尔迈新型建材有限公司委托江苏佳鼎生态环境科技有限公司承担该项目的编制工作，经过现场勘查及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：常州市欧尔迈新型建材有限公司企业自备码头环保整治提升项目 （2）单位名称：常州市欧尔迈新型建材有限公司 （3）建设地点：嘉泽镇士桥村委小村前88号 （4）建设性质：技改 （5）占地面积：350m2 （6）建设内容及规模：项对码头原有泊位、设备、场地及市政配套进行环保整治提升，达到节能降耗的效果，减少对地区环境影响。 （7）投资情况：项目总投资为300万元，其中环保投资10万元，占总投资比例为3.3%。 （8）工作制度：年工作300天，两班制，每班8小时，年工作4800h，公司现有员工58人，本项目作业人员从公司内部调配，不需新增。 （9）其他：本项目不设食堂、宿舍、浴室等其他生活设施。 本项目码头设置一个泊位，项目平面布置图见附图3。 3、主体工程及公辅设施 主体工程见表2-3、公用及辅助工程见表2-4。 主体工程：码头泊位总长度40m，占用岸线长度35m。 表2-3 码头主体工程主要参数一览表 序号 名称 单位 数量 1 设计年吞吐量 万吨 15.5 2 泊位吨级 DWT 300 3 泊位数 个 1 4 吊机（8吨） 个 1 5 岸线长度 米 35 6 主要船型 DWT 300 表2-4 公用及辅助设施一览表 类型 建筑名称 设计能力 备注 技改前 技改后 变化情况 公用工程 供配电系统 30万kwh/a 30万kwh/a 0 区域供电站 给水系统 540t/a 540t/a 0 区域给水管网 排水系统 94.3t/a 94.3t/a 0 生活污水委托士桥村委运输至士桥村污水处理设施处理，达标尾水排入成章河 环保 工程 吨桶 0 4个 +4个 新增，位于码头前沿处，收集运输船舶的生活污水和含油废水 垃圾桶 0 4个 +4个 新增，位于码头前沿处，用于收集码头区和运输船舶的生活垃圾 初期雨水收集池 500m3 500m3 0 已建，依托自身厂区西侧现有的雨水收集池，不单独另设 雾炮机 1 2个 +1 原有用于码头区降尘；新增用于料口降尘 喷淋装置 0 1套 +1套 新增，用于料口喷淋降尘 车辆冲洗装置 1套 1套 0 已建，依托自身厂区现有，运输车辆进入厂区时冲洗车辆 危废库房 0 5m3 +5m3 新增，用于暂存吨桶收集的含油废水 4、项目周边环境状况 公司东侧紧邻孟津河，隔河为农田；南侧为湟里河；西侧为农田；北侧为农田，北厂界距士桥村最近距离264m。 本项目码头西、南、北侧均在常州市欧尔迈新型建材有限公司厂区内；东侧为孟津河，隔河为农田。本项目码头300m范围内的环境敏感点为距离本项目297m的沿街商铺。项目周边概况图见附图2。 5、本项目及全厂水平衡分析 本项目用水主要为卸料抑尘和码头区洒水抑尘。其中码头区洒水量为300t/a；卸料抑尘用水量分为雾炮机用水和喷淋装置用水，1台雾炮机每天用水0.5t，则全年共用水150t，根据厂家提供的资料喷淋装置全年用水约90t；则卸料抑尘用水量为240t/a，其中168t水进入产品，72t水蒸发损耗。 本项目水平衡图如下图2.1： 2.1本项目水平衡图（t/a） 全厂水平衡如下图2.2： 2.2全厂水平衡图（t/a） |
| 总平面及现场布置 | 本项目原有码头位于孟津河航道西岸，岸线采用顺岸式布置，码头区下游西南方向396m有桥梁-“嘉村公路”。顺岸式码头内的装卸区既不占用孟津河航道通航水域，也不影响孟津河过境船舶的正常通航。水域岸线布置与上下游已建桥梁均满足《河港总体设计规范》的安全距离要求。结合港址处地形条件，本项目原有码头平面布置采用顺岸平行式布置型式，设计码头前沿线距航道中心线最小距离为20m，码头东西两侧水域底边线与码头前沿线夹角为0°。码头泊位长度35m，共布置1个300 吨级泊位。 码头区配置固定吊（8吨）一台，水泥，石膏，熟料等散货采用管式输送设备（带有封闭式通廊）运输，电炉渣、米砂等杂货采用货车运输，码头区不设置堆场，仅布置与后方厂区衔接的道路，所有货物均直接运输至后方厂区仓库内。 本项目码头面标高4.3m，同时码头前沿处设置防汛墙，防汛墙面标高取4.8m，满足水利防汛要求。 |
| 施工方案 | 原码头施工方案 1.施工内容 （1）钻孔灌注桩 本工程所有桩基均为钻孔桩，都在滩地上，可将场地平整后，按陆上工艺进行施工。钢护筒采用“挖埋法”定位，埋设时先在地面上放出桩位中心点和护坡陆上开挖边线，再由机械开挖至设计深度后，将基面整平压实，由吊车将钢护筒安放在挖孔内， 回填粘土、夯实后架设钻机钻孔。 （2）土方开挖 本工程土方工程主要港池土方开挖，水下开挖选用抓斗式挖泥船，1艘拖轮和1艘泥驳相互配合施工。 （3）设备安装、调试 水工结构完成后，机械装备等由厂家直接运送至现场，由专业人员到现场安装、调试。 （4）附属工程 各附属设施（如：雾炮机、输电设施等）随施工进度根据设计图纸的布置要求进行。 2.施工时序 具体施工时序见表2-5 表2-5 施工时序一览表 施工内容 钻孔灌注桩 土方开挖 设备安装、调试 附属工程 施工时序 2004.12.1- 2004.12.15 2004.12.16- 2004.12.30 2005.1.1- 2005.1.5 2005.1.6- 2005.1.10 3.施工周期 具体施工周期见表2-6 表2-6 施工周期一览表 施工内容 钻孔灌注桩 土方开挖 设备安装、调试 附属工程 合计 所需时间（天） 15 15 5 5 40 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、地表水环境质量现状 （1）区域水环境状况 根据《2019年常州市生态环境质量报告》中相关内容，2019年，全市水环境质量持续改善，31个“水十条”国、省考核断面达标率为96.8%，同比去年上升8.9个百分点，三类水以上比例达83.9%，超过省定年度目标要求（48.5%），同比改善幅度列全省第一，无劣五类断面。 2019年，常州市共设置各类地表水监测断面47个，按年均水质评价，二类水质断面4个，占比为8.5%；三类水质断面30个，占比为63.8%；四类水质断面6个，占比为12.8%；五类水质断面6个，占比为12.8%。全市化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的年排放总量分别为2.95吨、0.44万吨、1.05万吨和0.08万吨。 治理目标：打好水源地保 护攻坚战。开展乡镇水源地专项整治行动，开展长荡湖涑渎水源地、滆湖备用水源地整治，加强饮用水水源地保护。 打好污水处理提质增效攻坚战。巩固黑臭水体整治成效。继续做好已完成整治城乡黑臭水体的效果评估及销号工作，加快消除污水直排口和污水管网空白区，加强污水管网检测修复及养护管理，开展“小散乱”排水整治，开展居民小区和单位庭院排水整治，提升城镇污水处理综合能力，提升工业废水处理能力，夯实“河长制”责任。 打好长江保护修复攻坚战。强化生态空间管理。严格管控岸线开发利用，推进生态岸线恢复，加强入江支流治理，综合整治排污口，加强船舶污染防治，防范沿江环境风险，加强生态保护修复。 打好太湖治理攻坚战，打好农业农村污染治理攻坚战，加快推进污水收集管网配套，提高污水收集率和污水集中处理设施运行效率，科学防治农业面源污染。 （2）纳污水体环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价布设4个检测/引用断面，W1、W2为引用断面，引用报告为《常州嘉宏新型建材有限公司企业自备码头环保整治提升项目》，W1、W2分别为士桥村污水处理设施排口上游500米和成章河与湟里河交汇处，引用时间为2021年1月23日~2021年1月25日，报告编号：JSJLH2101020；W4为引用断面，引用报告为《常州嘉宏新型建材有限公司企业自备码头环保整治提升项目》，W4为孟津河与湟里河交汇处，引用时间为2021年2月26日，报告编号：JSJLH2102014；W3为检测断面，位于常州市欧尔迈新型建材有限公司码头雨水排口上游500米处，检测时间为2021年2月26日，报告编号：JSJLH2102017；具体检测断面详见表3-2。 表3-2 地表水环境质量引用/检测断面位置 序号 河流名称 断面名称 监测项目 水功能类别 W1 成章河 士桥村污水处理设施排口上游500m pH、COD、NH3-N、TP Ⅲ类 W2 湟里河 湟里河与成章河的交汇处 Ⅲ类 W3 孟津河 欧尔迈新型建材有限公司码头雨水排口上游500m pH、COD、NH3-N、TP、SS、石油类 Ⅲ类 W4 湟里河 孟津河与湟里河交汇处 Ⅲ类 表3-3 地表水环境现状引用/检测结果统计表 单位：mg/l 断面编号 项目 pH(无量纲) COD 氨氮 TP SS 石油类 W1 浓度范围 7.19～7.27 17～19 0.442～0.614 0.04～0.06 / / 超标率(%) 0 0 0 0 / / W2 浓度范围 7.15～7.23 10~15 0.614～0.702 0.03~0.05 / / 超标率(%) 0 0 0 0 / / W3 浓度 7.51 18 0.860 0.16 23 0.04 超标率(%) 0 0 0 0 0 0 W4 浓度 7.39 17 0.878 0.14 21 0.04 超标率(%) 0 0 0 0 0 0 标准限值 6~9 20 1 0.2 / 0.05 由表3-3可知，项目区域河流监测断面水质pH、COD、NH3-N、TP、SS、石油类指数均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，说明区域水环境质量较好。 引用数据有效性分析：①于2021年1月23日-2021年1月25日和2021年2月26日监测地表水，引用时间均不超过3年，地表水引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用3年内地表水监测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 2、环境空气质量现状 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取 2019年作为评价基准年，根据《2019年常州市生态环境质量报告》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3-3。 表3-3大气基本污染物环境质量现状 区域 评价因子 平均时段 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 超标倍数 达标情况 常州全市 SO2 年平均浓度 10 60 / 达标 NO2 年平均浓度 37 40 / 达标 PM10 年平均浓度 69 70 / 达标 PM2.5 年平均浓度 44 35 0.26 超标 CO 日平均第95百分位 1200 4000 / 达标 O3 日最大8h滑动平均值第90百分位数 175 160 0.09 超标 2019年常州市环境空气中SO2、NO2、颗粒物（PM10）年均值和CO日平均第95百分位均达到环境空气质量二级标准；细颗粒物（PM2.5）和臭氧日大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.26倍、0.09倍。项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 区域削减 为实现区域环境质量达标，根据国务院《“十三五”生态环境保护规划》、《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》、《江苏省“十三五”能源发展规划》等要求，常州地区发布《常州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，控制煤炭消费总量，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。 目标指标：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5)浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 区域削减措施具体如下：调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；明确落实各方责任，动员全社会广泛参与；加强基础能力建设，严格环境执法督察。 到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 3、环境噪声质量现状 项目所在地声环境功能区划分为2类，本项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准，选择边界外4个典型位置及环境敏感点沿街商铺进行噪声监测，监测时间为2021年2月23日~2月24日昼间和夜间，具体监测点位见表3-4，噪声监测结果汇总见表3-5。 表3-4 声环境质量现状监测点位 点位编号 点位名称 环境功能 N1 东厂界 4a类 N2 南厂界 2类 N3 西厂界 2类 N4 北厂界 2类 N5 沿街商铺 2类 表3-5 噪声监测结果汇总（LeqdB(A)） 监测点位 监测时间 标准级别 昼间 夜间 达标 状况 监测值 标准限值 监测值 标准限值 N1 2021.2.23 4a类 53 70 43 55 达标 N2 2类 54 60 44 50 达标 N3 2类 52 60 42 50 达标 N4 2类 52 60 43 50 达标 N5 2类 46 60 44 50 达标 N1 2021.2.24 4a类 52 70 44 55 达标 N2 2类 53 60 43 50 达标 N3 2类 52 60 43 50 达标 N4 2类 53 60 44 50 达标 N5 2类 45 60 44 50 达标 由上表可见，本项目各厂界以及敏感点监测点昼间、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区的要求。 4、生态环境现状 （1）陆生生态系统 ①陆生植物系统 区内有树木100多种，分属50余科。地带性植被类型为长绿落叶阔叶混交林；落叶阔叶树在乔木层中占优势，长绿阔叶树呈亚乔木状态。落叶树种主要包括栎类、黄连木、刺楸、枫香、枫杨等，长绿树种保罗苦槠、青冈栎、冬青、女贞、石楠、乌饭树等。 本项目所在地区气候温暖润湿，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于地处长江三角洲，人类活动历史悠久，开发时间长，开发程度深，因此自然植被基本消失，仅在零星地段有次生植被分布，其它都为人工植被。区域的自然陆生生态已为人 工农业、工业生态所取代。人工植被中，大部分为农作物，其余为农田林网、“四旁”植树、河堤沟路绿化等。其中农作物以一年生的水稻、小麦、油菜、蔬菜等为主，并有少量的桑园、果园；四旁绿化以槐、榆、朴、榉、樟、杨、柳等乡土树种为主；农林网以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主；此外还有较多的草木、灌木与藤本类植物。 ②陆生动物系统 武进区嘉泽镇的陆生动物主要包括家养的牲畜和野生动物。家养的牲畜主要有猫、狗等传统家畜；野生动物有蝙蝠、家鼠、田鼠等；爬行类有蜥蜴、壁虎、蛇（花蛇、蝮蛇）等；两栖类有青蛙、蟾蜍、蝾螈等；软体动物有螺、蜗牛、河蛙等；环节动物有蚯蚓、水蛭等；节肢动物有蟹、虾、螳螂、蚁（黄蚁、黑蚁）等；羽禽类中留鸟有麻雀、喜鹊、雉、翠鸟、斑鸠等，候鸟有燕子、豆雁、杜鹃等。野生动物主要分布在农田、水塘、河堤防护林及村落附近。项目周边栖息的野生动物中，未发现大型的或受国家保护的野生动物种类。附近地区现有的小型动物如野兔和蛇等都是定居性的小型动物，对生活区域的要求不太严格，也没有季节性迁移的生活习惯。由于所在地社会化程度很高，本地区没有野生动物栖息地。 （2）水生生态系统 ①鱼类 鱼类多数是经济性鱼类，主要包括鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、草鱼等，无保护级鱼类。 ②底栖动物 根据相关资料，孟津河共底栖动物26种，其中环节动物（寡毛类）7种，占总种类数的26.9%；软体动物7种，占总种类数的26.9%；甲壳动物3种，占总种类数的11.5%；水生昆虫9种，占总种类数的34.6%。 （3）珍稀物种及洄游路线调查 本项目码头岸线所在河道为孟津河，河道内无珍稀水生物种及其洄游路线分布。 |
| --- | --- |
| 与与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 被收购的常州市华士建材有限公司成立于2003年11月，位于常州市武进区嘉泽镇士桥村委小村前88号，占地面积34755m2，主要产品为32.5#复合硅酸盐水泥。公司营业执照经营范围：水泥熟料粉磨、预拌砂浆、超细矿粉加工，销售；建筑材料销售。“年产30万吨水泥粉磨站”项目环评报告表于2003年10月22日取得了武进区环保局批复，并于2005年1月20日通过了武进区环保局验收；“120万吨/年水泥熟料粉磨加工”项目环评报告表于2004年12月20日取得了武进区环保局的批复，并于2009年9月20日通过了武进区卜弋环境监察中队验收。2016年前该公司年生产水泥（磨料、熟化）维持在80万吨左右，但未达到环评批复产能。经现状核实原有项目基本情况如下： 1.原有项目回顾 1.1生产产品 生产的产品品种及数量见表3-6。 表3-6 产品产量（万吨） 序号 产品名称 环评批复量 实际产量 备注 1 水泥磨粉 30 0 2007年停产，生产设备拆除 2 32.5#复合硅酸盐水泥 120 80 生产至2015年 1.2主要设备及原辅材料消耗 主要生产及公用环保设备见表3-7。 表3-7 生产及公用环保设备统计表 类型 名称 规格型号 数量（台/套） 生产设备 产品名称 32.5#复合硅酸盐水泥 水泥磨机 φ3.2m*13m 1 原料链式输送机 FU350 1 成品链式输送机 FU350 3 电子配料秤 PTB800 8 螺旋铰刀 GX-400 5 调速定量给料杆 TDGLSK型 6 斗式提升机 NE100 11 绞龙 300型 3 固定式汽车水泥散装机 120/h 2 回转式水泥包装机 BHYW8E 1 振动筛 RZS3-120 1 原料圆筒库 Φ8m*16.8m 7 成品水泥圆筒库 Φ10m*16.8m 6 公用工程 配电系统 / 909万kWh/a 给水系统 / 3000t/a 排水系统 / 1183t/a 环保工程 气筒脉冲除尘 40000m3 12 雨水沉淀池 500m3 1 原辅材料消耗情况详见表3-8。 表3-8 主要原辅材料消耗表（t/a） 产品名称 类别 名称 组分/规格 消耗量 包装储存方式 最大储存量 来源及运输 32.5#复合硅酸盐水泥 原料 熟料 / 118146 原料库储存 5000 国内船运 石膏 / 10725 原料库储存 500 国内船运 粉煤灰 / 44518 原料库储存 800 国内汽运 电炉渣 / 38310 原料库储存 500 国内船运 水渣 / 33426 原料库储存 600 国内汽运 辅料 水泥助磨剂 粉体助磨剂母液3%、工业盐5%、生石灰粉15%、载体77% 35 桶装，辅料库储存 3 国内汽运 1.3生产工艺 1、32.5#复合硅酸盐水泥生产工艺及说明 图3.1 32.5#复合硅酸盐水泥生产工艺流程简图 工艺流程简述： 水渣烘干、研磨：水渣经过装载机输送至烘干窑烘干（烘干采用电加热），烘干后送至水渣筒库，水渣经过研磨机进行研磨生成矿粉后通过输送提升机送入矿粉库。 水泥均化：水泥从水泥库经提升机送入均化库，经过搅拌混合以提高和稳定水泥质量，然后检验出库。水泥库及均化库产生的粉尘经脉冲除尘器处理，收集的粉尘回用。 水泥散装和包装： 散装：水泥散装采用库侧散装，库内水泥通过空气斜槽和库侧卸料器送入汽车散装机，由散装机将水泥装入散装汽车，散装机自带有除尘装置，产生的粉尘通过脉冲除尘处理。 包装：水泥库内的水泥通过库底卸料器卸入链式输送机，然后通过提升机送入包装小仓，仓内水泥经包装机包装后由胶带输送机送到成品库储存、发运。水泥包装过程中产生的粉尘较大，经脉冲除尘器处理后排放，收集的粉尘回用。 1.4污染物产生及处理情况 1.4.1废水 项目废水主要包括员工生活污水、道路冲洗水、初期雨水、设备循环冷却水、车辆轮胎冲洗水和厂区喷洒水，其中，设备循环冷却水循环使用，不外排；道路冲洗水、初期雨水经雨水管网进初期雨水收集池，收集沉淀后回用于生产或厂区绿化用水；车辆轮胎冲洗水和厂区喷洒水经厂内沉淀池沉淀处理后回用于车辆轮胎清洗或厂区喷洒降尘；生活污水经化粪池预处理后用作农肥。 1.4.2废气 生产过程中产生的废气主要为有组织粉尘和无组织粉尘。 有组织废气主要包括破碎、烘干、配料和计量、粉磨、包装等生产工序产生的粉尘，以及原辅料的配料仓、成品仓仓顶呼吸孔产生的粉尘。各工段产生的粉尘通过引风机进入气筒脉冲除尘设备处理后由1#排气筒高空排放，收集的粉尘回用于生产。 无组织废气主要为料仓储存、运输、粉磨加工过程中未捕集的粉尘。 1.4.3固废 公司生产过程中产生的固废主要是回收粉尘、沉淀池的池渣和生活垃圾，其中回收粉尘全部收集后回用于生产，沉淀池的池渣收集后外售综合利用，职工生活垃圾由当地环卫部门收集清运。 原有项目污染物产生情况 原有项目有组织废气排放情况见表3-9： 表3-9 原有项目有组织废气产生及排放情况 排气筒 污染源 污染物 产生状况 治理措施 去除率% 排放状况 执行标准 排放源参数 排放 方式 排气量m3/h 工序 名称 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放 量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 高度 m 直径 m 温度 ℃ 1# 40000 粉磨、配料 颗粒物 2366.25 94.65 454.33 气筒脉冲除尘器 99 23.66 0.95 4.5 50 / 30 0.3 25 间歇 4800h 本项目无组织废气排放情况见表3-10： 表3-10 原有项目无组织废气产生、排放情况 产污环节 污染物名称 污染源位置 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 治理措施 面源面积（m2） 面源高度（m） 料仓储存、运输、粉磨加工 粉尘 1#料库 22.52 18.02 4.50 布袋除尘器 20*80 30 2#料库 22.52 18.02 4.50 20*40 30 水泥筒库 22.52 18.02 4.50 20*80 30 磨机车间 22.52 18.02 4.50 50*40 30 包装车间 22.52 18.02 4.50 20*45 30 合计 / 112.6 90.1 22.5 / / / 原有项目污染物产生情况一览表见3-11： 表3-11 原有项目污染物产生情况一览表 单位：t/a 项目名称 种类 污染物名称 产生量 削减量（固废为处置量） 排放量 批复量 32.5#复合硅酸盐水泥 废水 生活 污水 废水量 1113.6 0 1113.6 0 COD 0.445 0 0.445 0 SS 0.334 0 0.334 0 NH3-N 0.039 0 0.039 0 TP 0.006 0 0.006 0 废气 有组织 颗粒物 454.3 449.8 4.5 27 无组织 颗粒物 112.6 90.1 22.5 固废 一般固废 初期雨水收集池沉渣 0.2 0.2 0 / 除尘器收尘 1125 1125 0 / 生活垃圾 8.7 8.7 0 / 原有项目排污执行情况 排污许可证核发 常州市欧尔迈新型建材有限公司于2020年12月3日申报取得排污许可证，证书编号：91320412MA1WXTPP09001P，有效期限自2020年12月03日至2023年12月02日止。 排污许可证中载明的许可排放浓度限值和许可年排放量限值如下表3-12 表3-12 许可排放浓度限值和许可年排放量限值 污染物 许可排放浓度限值（mg/m3） 承诺更加严格排放浓度限值（mg/m3） 许可年排放量限值（t/a） 粉尘 10 10 27 排污许可执行情况 常州市欧尔迈新型建材有限公司按照排污许可制执行及管理有关要求进行自行检测、台账管理并上报执行报告。根据常州市欧尔迈新型建材有限公司2020年年度执行报告，其主要污染物实际排放量见下表3-13 表3-13 排污许可2020年度执行年报主要污染物实际排放量 排放口 污染物 实际排放量（t） 许可年排放量（t/a） 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计 排气筒DA001 粉尘 4.5 7.1 6.5 6.3 24.4 27 综上，企业原有项目排污许可2020年执行情况达标。 原有自备码头建设及运营情况回顾 自备码头建设情况回顾 自备码头概况 码头泊位总长度40m，占用岸线长度35m，直接顺河岸线建设，未设置港池；码头区设置1个泊位，等级为300吨；设置一个8吨级吊机；设置一个气流输送管道，并配置了密闭廊道。 码头施工期环境影响回顾 （1）施工方式：根据建设方介绍，该码头建设时先在岸线外建设围挡，再采用混凝土浇筑岸线，再回填碎石和混凝土，浇筑码头区和吊机基础以及其他相关设施。岸线浇筑完成后，由船式挖掘机将围挡拆除，并适当将岸线区底泥清除，清出的泥土用于厂区内回土。由于该码头岸线长度较小，清运的围挡和泥土量仅有80吨左右。 （2）生态环境影响分析：该码头在围挡建设和拆除、岸线区域底泥清除等作业过程涉水施工，施工过程产生泥水（污染物为SS），在一段时间内对孟津河水质会有一定影响，但SS极易自然沉降，加上工程量不大，故影响较小；孟津河水质功能为运输、农灌、景观，河内水生动植物主要为鱼类，涉水施工对水生动物短期内会有一定影响，施工结束后影响也随之消失；该公司建设时原地块为农田，后转成工业用地（其中码头区用地为租用士桥村集体建设用地），该区域原有植被随着该公司的建设全部消失，码头建设时也为空地，故码头建设未破坏原有生态植被，码头建成后，在岸线南北两侧种植了树木、草皮等植物。 3.运营期环境影响回顾 1.废水 自备码头不产生生产废水，码头区作业人员为厂内抽调。船舶运输生活污水由船户自行处理。根据航运部门统计数据，每艘船按3人计，人均生活用水量定额按64L/（人*天）。本项目设计吞吐量为15.5万吨，300吨级船舶年靠港数量约为517艘，则船舶生活用水量为99.3t/a，排放系数按0.95计，则船舶生活污水总产生量为94.3t/a。本次在码头区设置专门的收集吨桶，收集到岸的船舶生活污水，再托运至士桥村农村污水处理设施处理。 2、废气 2.1废气产生情况 码头营运期运输的货物为原料水泥、熟料、石膏、电炉渣和米砂，本码头只有卸船，无装货。废气以无组织形式排放并且产生情况主要分为四类：装卸过程中粉状原料产生的无组织粉尘、运输车辆引起的动力扬尘、汽车尾气和靠泊船舶进入与离开泊位时发动机运转排放的废气。 无组织废气 ①船舶废气 由于船舶是流动污染源，在码头泊位处停靠装卸货物后即开走，停靠时关掉发动机，只有靠近和离开时才会排放尾气，因此在此排放的废气很少，故不做定量分析。 ②码头装卸粉尘 水泥、熟料、石膏、电炉渣和米砂船运至码头，其中水泥和熟料、米砂采用密闭管道气流输送至仓库内，石膏、电炉渣经吊机吊装至货车车厢内运输至仓库。水泥、熟料、石膏、电炉渣和米砂因粒径较小，故为主要卸船粉尘起尘源。 卸船粉尘根据《港口建设项目环境影响评价范围》（JTS105-2011），按下列公示计算： 式中：Q2——作业起尘量，kg； α——水泥、熟料和石膏属于矿粉类α取1.6，电炉渣和米砂属于水洗类α取0.6 β——作业方式系数，码头卸料时，β=1。 H——作业落差(m)，取2m； ω2——水分作用系数，与散货性质有关，取0.40-0.45，本项目取0.45； ω0——水分作用效果的临界值（%），即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，不洒水情况下以自然含水率计算，w0值取5%； ω——含水率（%）ω值均取10%。 Y——作业量(t)，水泥、熟料和石膏属于矿粉类，共装卸10.5万t；电炉渣和米砂属于水洗类，共装卸5万t。 V2——作业起尘量达到最大起尘量50%的风速，一般散货取16m/s； U——风速(m/s)，取2.6m/s。 经计算矿粉类起尘量为120kg，水洗类起尘量为21kg，则装卸粉尘产生量总共为0.141t/a，经雾炮机降尘后，降尘效率取30%，则粉尘排放量为0.099t/a。 ③运输车辆动力起尘 运输车运行中对地面尘土碾压卷带产生扬尘。根据上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式： Qp=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85（P/0.5）0.72 Qp’=Qp×L×Q/M 式中：Qp——汽车行驶起尘量，kg/km·辆； Qp’——总扬尘量，kg/a； V——汽车行驶速度，km/h； M——汽车载重量，t/车次； P——道路表面物料量，kg/m2； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a； 本项目车辆在码头区内行驶距离以40m计，平均每天约发空车、重载各10辆·次；汽车载重20t/辆，以速度15km/h行驶。根据本项目情况，要求项目建设单位对厂区内地面定期派专人进行路面洒水、清扫，以减少道路扬尘，基于在码头区内增加洒水频次的情况下，项目建成后P以0.1kg/m2计，经计算，汽车行驶起尘量0.29kg/辆，则项目汽车动力起尘量为0.058t/a。车辆在码头区进出过程企业对地面进行洒水抑尘，具有一定湿度，对粉尘的处理效率可达80%，因此车辆运输过程中粉尘产生量为0.029t/a。 ④运输车辆尾气 由于厂区就位于本项目码头区后方，货车短距离运输货物至后方厂区内，行驶距离短，且每日次数较少，产生的尾气较少，故在此不定量分析。 综上，本项目所有废气均为无组织排放，废气具体排放情况见下表3-14。 表3-14 码头无组织废气产生及排放情况 污染物名称 污染源 产生量 （t/a） 削减量 （t/a） 排放量 （t/a） 治理措施 面源尺寸 （m2） 面源高度 （m） 粉尘 装卸起尘 0.141 0.042 0.099 雾炮机 350（35m*10m） 5 汽车动力扬尘 0.058 0.029 0.029 定期洒水抑尘 5 合计 0.199 0.071 0.128 / / / 3、噪声 3.1排放情况 原有项目主要噪声源为吊机装卸、雾炮机运行和车辆运输的过程中产生的噪声。噪声源强为75-80dB(A)，详见下表3-15。 表3-15 建设项目噪声源排放情况表 噪声源 数量 源强 防治措施 降噪效果 距最近边界(m) 吊机 1台 80dB(A) 隔声、消声 25 10（E） 货车 2辆 75dB(A) 隔声、消声 25 10（S） 雾炮机 1台 80dB(A) 隔声、消声 25 10（E） 根据江苏佳蓝检验检测有限公司的监测报告：JSJLH2102007，厂界噪声监测情况如下表，监测期间厂内原有项目正常生产。 表3-16 噪声监测结果汇总（LeqdB(A)） 监测点位 监测时间 标准级别 昼间 夜间 达标 状况 监测值 标准限值 监测值 标准限值 东厂界N1 2021.2.23 4a类 53 70 43 55 达标 南厂界N2 2类 54 60 44 50 达标 西厂界N3 2类 52 60 42 50 达标 北厂界N4 2类 52 60 43 50 达标 沿街商铺N5 2类 46 60 44 50 达标 东厂界N1 2021.2.24 4a类 52 70 44 55 达标 南厂界N2 2类 53 60 43 50 达标 西厂界N3 2类 52 60 43 50 达标 北厂界N4 2类 53 60 44 50 达标 沿街商铺N5 2类 45 60 44 50 达标 由上表可见，原有项目各厂界以及敏感点监测点昼间、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区的要求。 4、固体废弃物 码头区固体废物主要为生活垃圾和初期雨水收集池沉渣，初期雨水收集池沉渣外售综合利用，生活垃圾环卫部门统一清运。 经现场核实，自备码头存在以下环境问题。 未设置生活垃圾收集桶、船舶生活污水收集桶、含油废水收集桶、喷淋装置等环保、环卫设施。 码头区产生的含油废水等危险废物未与有资质单位签订处置协议。 未建立环保设施维护管理台账。 “以新带老”措施： 设置生活垃圾收集桶、船舶生活污水收集桶、含油废水收集桶、喷淋装置等环保、环卫设施。 含油废水等危险废物与有资质单位签订处置协议。 建立环保设施维护管理台账，确保发挥正常使用功能。 |
| 生生态环环境保护目标 | 表3-17 主要环境保护目标 环境 要素 保护对 象名称 X轴 Y轴 方位 距离 （米） 规模 环境功能要求 大 气 环 境 沿街商铺 -227 -31 SW 297 3户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 赤岸村 254 710 NE 983 100户 熊家村 312 1013 NE 1321 50户 坊前村 459 1032 NE 1432 80户 士桥村 497 1029 NE 1507 80户 枉塘村 134 1537 N 1663 30户 上塘村 171 1846 N 2059 30户 中心村 -195 1921 NW 2096 15户 前住村 -874 1352 NE 2285 25户 大圩窑 -772 1123 NE 1855 10户 盛家村 -725 568 NE 1180 60户 小村前 -234 78 SE 416 40户 安欢渎 -216 -117 NW 451 50户 大圩塘 -841 65 NW 919 30户 大沈家村 -979 15 NW 1142 200户 西圩里 -1221 397 NW 1919 20户 周家村 -2105 34 NW 2223 30户 小沈家 -2356 41 NW 2460 50户 南台 -1437 -355 SW 540 20户 赵家村 -1542 -396 SW 1675 40户 村前村 -1338 -1087 SW 2185 200户 南圩里 -364 -1298 SW 1853 15户 大庄 -329 -1274 SW 1900 30户 横渎 -247 -1679 SW 2016 30户 连树柯 -235 -1207 SW 1416 20户 安湖头 -124 -675 SW 784 80户 斜湖头 13 -731 S 695 20户 地表水环境 湟里河 -19 -196 SW 0.225km 小河 《地表水环境质量标准》（B3838-2002）Ⅲ类 成章河 -664 -4 SW 0.684km 小河 孟津河 0 0 E 0km 小河 声 环 境 沿街商铺 -227 -31 SW 297m 3户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 周边生态环境 滆湖饮用水水源保护区 / / E 8.5km / / 滆湖重要渔业水域 / / NE 4.1km / 滆湖重要湿地 （武进区） / / E 0.51km / 武进滆湖省级湿地公园 / / NE 9.23km / 滆湖国家级水产种质资源保护区 / / SE 8.26km / 滆湖鮊类国家级水产种质资源保护区 / / NE 8.15km / |
| 污评价标准 | 环境质量标准 1、地表水环境质量标准 根据江苏省水利厅和江苏省环境保护厅编制的《江苏省地表水（环境）功能区划》，成章河、湟里河和孟津河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。具体标准见表3-18。 表3-18 地表水环境质量标准限值表 保护对象 标准号及名称 取值表号及标准级别 污染物浓度限值 名称 单位 标准值 成章河、湟里河和孟津河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表1 Ⅲ类标准 pH － 6~9 COD mg/L 20 NH3-N mg/L 1.0 TP mg/L 0.2 石油类 mg/L 0.05 表3-19 回用水质量标准限值表 回用水来源 污染物浓度限值 名称 单位 标准值 经初期雨水收集池沉淀后的雨水 pH － 6~9 COD mg/L 200 SS mg/L 无可见大颗粒物 备注：回用水标准由企业自主制定 2、环境空气质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常州市人民政府，常政发[2017]160号），本项目大气环境功能为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准，具体参见表3-20。 表3-20 环境空气质量标准限值表 区域名 执行标准 表号及 级别 污染物 指标 单位 标准限值 年平均 日平均 小时 项目所在地周围 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 表1二级 SO2 μg/m3 60 150 500 NO2 μg/m3 40 80 200 PM10 μg/m3 70 150 / PM2.5 μg/m3 35 75 / O3 μg/m3 160（日最大8小时平均） 200 CO mg/m3 / 4 10 3、环境噪声质量标准 本项目区域声环境功能为2类，南、西、北厂界及敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，由于东厂界在孟津河航道两侧40m区域范围内，所以东厂界执行4a类标准，具体标准值见表3-21。 表3-21 声环境质量标准 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼 夜 东厂界N1 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 4a类 dB（A） 70 55 南厂界N2 2类 60 50 西厂界N3 2类 60 50 北厂界N4 2类 60 50 沿街商铺N5 2类 60 50 污染物排放标准 水污染物排放标准 本项目生活污水委托士桥村委运送至士桥村污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河。污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级。士桥村污水处理设施尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，具体指标见表3-22。 表3-22 废污水排放标准限值表 排放口名 执行标准 取值表号 及级别 污染物 指标 单位 标准限值 项目接管排口 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 三级 pH 无量纲 6~9 SS mg/L 400 COD mg/L 500 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1B等级 总磷 mg/L 8 氨氮 mg/L 45 士桥村污水处理设施排口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级B COD mg/L 60 氨氮 mg/L 8(15) 总磷 mg/L 1 pH 无量纲 6～9 SS mg/L 20 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 本项目区域大气环境功能为二类区，码头区产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，具体见表3-23。 表3-23 大气污染物排放标准 污染物 执行标准 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 企业边界大气污染物浓度限值 1.0 3、噪声排放标准 项目位于武进区嘉泽镇士桥村，东靠孟津河，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准，具体标准值见表3-24。 表3-24 噪声排放标准限值 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼 夜 东厂界N1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4类 dB（A） 70 55 南厂界N2 2类 60 50 西厂界N3 2类 60 50 北厂界N4 2类 60 50 沿街商铺N5 2类 60 50 4、固废污染控制标准 本项目所产生的危险废物、一般工业废物应执行以下标准： 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)； 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》国家标准第1号修改单（GB18597-2001/XG1-2013）。 |
| 总其他 | 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、省环保厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、省环保厅《关于加强建设项目烟尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号文）及根据《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号）等文件规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量控制因子：无； 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP；考核因子：SS。 项目固体废弃物控制率达到100%，不会产生二次污染，故不申请总量。 2、总量控制指标 表3-25污染物控制指标一览表t/a 种类 污染物名称 现有项目排放 本项目 以新 带老 全厂 排放量 排放增减量 本次 申请量 现有项目环评排放量 批复总量 产生量 削减量 排放量 有组织废气 颗粒物 4.5 4.5 0 0 0 0 4.5 0 0 生活污水 废水量 1113.6 0 94.3 0 94.3 0 1207.9 +94.3 1207.9 COD 0.445 0 0.038 0 0.038 0 0.483 +0.038 0.483 SS 0.334 0 0.028 0 0.028 0 0.362 +0.028 0.362 氨氮 0.039 0 0.003 0 0.003 0 0.042 +0.003 0.042 总磷 0.006 0 0.001 0 0.001 0 0.007 +0.001 0.007 3、总量申请方案 由于厂区原有环评时间较早，生活污水未进行总量申请，故纳入本次申请，本项目码头生活污水接管量为94.3t/a，厂区原有项目生活污水接管量为1113.6t/a，共计1207.9t/a。预计污染物接管量为COD 0.483t/a、SS 0.362t/a、NH3-N 0.042t/a、TP 0.007t/a。生活污水及其污染物总量控制在士桥村污水处理设施的总量内平衡。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目主体工程的施工期主要进行喷淋装置、雾炮机、吨桶、垃圾桶的设置，码头区雨水明沟改造等，均在码头区内进行，不需要涉水施工，且施工工程量较小时间较短，对生态环境影响不大。故对施工期环境影响不做定量分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目属于码头环保设施提升改造项目，增设 喷淋装置1套和雾炮机1个，用于吊机装卸时降尘处理。 生活垃圾桶4个（分为可回收和不可回收）置于码头区前沿明显处，收集船舶生活垃圾。 3、4个吨桶，2个用于接收船舶生活污水，2个用于船舶含油废水的暂存。 码头污染物产生及处理措施： 1、废水 原有码头不产生生产废水，由于码头区员工为厂内抽调，故不新增生活污水，废水主要为船舶生活污水。由于厂区原有项目较早，生活污水未进行衡算，纳入此次环评进行总量申请。 船舶生活污水 根据航运部门统计数据，每艘船按3人计，人均生活用水量定额按64L/（人*天）。本项目设计吞吐量为15.5万吨，300吨级船舶年靠港数量约为517艘，则船舶生活用水量为99.3t/a，排放系数按0.95计，则船舶生活污水总排放量为94.3t/a。船舶生活污水全部接入岸线存放的吨桶内。 码头区生活污水 码头区工作人员在厂内已有职工中抽调，故无新增生活污水产生。 初期雨水 本项目项目场区由于装卸运输物料为石子，黄砂和机制砂，装卸时会产生一定的粉尘，降雨时初期雨水含SS浓度较高，因此需对其沉淀处理。 码头依托厂区自身原有的初期雨水收集池收集雨水，其15min的初期雨水量采用常州地区的暴雨强度公式计算： i——降雨强度，mm/min； TM——重现期，取TM=2年； t——降雨历时，t=15min； V=Ait； A——码头区+厂区汇水区的汇水面积，A=8500m2. V=1.544At=1.544×0.001×8500×15=196.86m3。 经计算，15min内初期雨水水量约为196.86m3，每年按10次计算，全年雨水产生量约为1968.6t/a。目前华士建材厂区内设置一个500m3初期雨水收集池，可以容纳其厂区与码头15min的最大暴雨量。厂区初期雨水中SS浓度范围为800-1200mg/L，平均值为1000mg/L。初期雨水沉淀后，回用于厂区洒水抑尘。初期雨水处理效果见表4-1： 表4-1 初期雨水处理效果一览表 废水类型 水量（m3/a） 处理单元及处理效果 污染因子 SS 初期雨水 1968.6 初期雨水沉淀池 进水（mg/l） 1000 出水（mg/l） 100 去除率% 90 回用水使用标准 无可见大颗粒 本项目废水产生及排放情况见表4-2 表4-2 本项目废水产生排放量一览表 废水 来源 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物 名称 污染物排放量 排放方式 与去向 浓度 mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量 t/a 生活污水（94.3t/a） COD 400 0.038 / COD 400 0.038 经吨桶暂存，由士桥村委托运至士桥村污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河 SS 300 0.028 SS 300 0.028 NH3-N 35 0.003 NH3-N 35 0.003 TP 5 0.001 TP 5 0.001 2、废气 无组织废气 本项目属于码头环保设施提升改造项目，增设喷淋装置对码头装卸原辅料产生的粉尘进行降尘处理。经雾炮机和喷淋共同降尘后，降尘效率取50%，则装卸粉尘在码头无组织排放量为0.071t/a。 综上，本项目所有废气均为无组织排放，废气具体排放情况见下表4-3。 表4-3 码头无组织废气产生及排放情况 污染物名称 污染源 产生量 （t/a） 削减量 （t/a） 排放量 （t/a） 治理措施 面源尺寸 （m2） 面源高度 （m） 粉尘 装卸起尘 0.141 0.070 0.071 雾炮机和喷淋装置 350（35m*10m） 5 汽车动力扬尘 0.058 0.029 0.029 定期洒水抑尘 5 合计 0.199 0.099 0.1 / / / 3、噪声 3.1排放情况 本项目主要噪声源为雾炮机的运行过程中产生的噪声。噪声源强为80dB(A)，详见下表4-4。 表4-4 建设项目噪声源排放情况表 噪声源 数量 源强 防治措施 降噪效果 距最近边界(m) 雾炮机 1台 80dB(A) 隔声、消声 25 10（E） 4、固体废弃物 4.1 固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表： 表4-5 本项目副产物产生情况汇总表 序号 固废 产生工序 形态 产生量（t/a） 种类判断 固体 废物 副产品 判定 依据 1 初期雨水沉渣 收集初期雨水 固态 0.1 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 4.3e 2 含油废水 收集船舶污水 液态 2 √ / 4.3e 3 生活垃圾 日常生活 固态 2 √ / / 4.2 固废产生源强核算： 本项目生产过程中产生的固废主要为沉淀池沉渣、船舶含油废水和员工日常生活产生的生活垃圾。 （1）初期雨水沉渣：根据厂家提供资料，每年码头初期雨水沉淀池产生的沉渣约0.1t，收集后外售综合利用。 （2）船舶含油废水：根据厂家提供资料，每年产生的船舶废水约2t，收集后暂存在吨桶内，定期委托有资质单位处置。 （3） 生活垃圾：在码头区域内分类设置垃圾桶收集船舶生产垃圾，产生量约2t/a，生活垃圾全部由当地环卫部门统一处理。 4.3 固体废物产生情况汇总： 固体废物产生情况汇总见下表，根据《国家危险废物名录》（2021）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表4-6 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物 代码 年产生量（t/a） 1 初期雨水沉渣 一般固废 初期雨水沉降 固态 石粉 根据《国家危险废物名录》（2021年）进行 鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 / / / 0.1 2 含油废水 危险固废 收集船舶含油废水 液态 油、水 T HW09 900-007-09 2 3 生活垃圾 / 日常生活 固态 / / / / 2 4.4固体废物防治措施 根据固废性质分类处理：初期雨水沉渣外售综合利用；含油废水吨桶收集暂存后定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫清运。本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。详见表4-7。 表4-7 本项目固体废弃物处置处理方式 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物 代码 年产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 初期雨水沉渣 一般固废 初期雨水沉降 固态 / 0.1 外售综合利用 相关单位 2 含油废水 危险固废 收集船舶含油废水 液态 900-007-09 2 委托有资质单位处理 有资质单位 3 生活垃圾 / 日常生活 固态 / 2 环卫部门统一处理 环卫部门 二、环境影响分析： 1、地表水影响分析 本项目生产过程中不产生生产废水；船舶工作人员生活污水（94.3t/a）经吨桶收集，委托士桥村委托运至士桥村污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染型项目进行评价等级划分。 （1）废水情况及评价等级判定 地表水环境影响评价等级判别依据见表4-8。 表4-8地表水环境影响评价等级判别表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200 且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目废水主要生活污水。船舶人员生活污水经吨桶收集委托士桥村委托运至士桥村污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河。项目废水属间接排放，故评价等级为三级B。 （2）项目水污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-9。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设置工艺 1 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 进入士桥村污水处理设施 / / / / / / / ②废水间接排放口基本情况见表4-10。 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方 污染物排放 标准浓度限 值/（mg/L） 1 / / / 0.00943 进入农村污水处理设施 / / 士桥村污水处理设施 COD 500 2 SS 400 3 NH3-N 45 4 TP 8 ③废水污染物排放执行标准表见表4-11。 表4-11 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 / COD 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B 60 2 NH3-N 8（15） 3 TP 1 4 SS 20 ④废水污染物排放信息表见表 4-12。 表4-12 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 （mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量 （t/a） 1 / COD 400 0.00013 0.038 2 SS 300 0.00009 0.028 3 NH3-N 35 0.00001 0.003 4 TP 5 0.0000017 0.001 项目无生产废水产生；船舶生活污水经吨桶收集后由士桥村委托运至士桥村污水处理设施集中处理，达标后的尾水排入成章河，排放量为94.3m3/a，由于生活污水是托运故无直接和间接排放口。 士桥村污水处理设施设计处理能力50t/d，现有接管进士桥村生活污水产生量总计约为29.1t/d，剩余20.9t/d的处理能力；本项目接收废水量仅为0.31t/d，占剩余处理能力的1.5%，因此现有士桥村污水处理设施完全有能力接纳本项目的废水，且码头区排放废水主要为生活污水，水质较为简单，所以不会对污水处理设施的处理工艺产生冲击，也不会对污水处理设施的正常运营产生冲击负荷，项目的废水经处理达标后，尾水排入成章河，不会影响纳污河道的水质功能。 表4-13 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ( 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 ☑；在建 □；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评□；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 (；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 (；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 现状评价 评价范围 河流：长度（2.6）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标 (；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.038 400 SS 0.028 300 NH3-N 0.003 35 TP 0.001 5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 (；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （/） （/） 监测因子 （/） （/） 污染物排放清单 COD：0.038t/a、SS：0.028t/a、NH3-N：0.003t/a、TP：0.001t/a 评价结论 可以接受(；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2 大气环境影响分析 （1）评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 大气环境影响评价等级判别依据见表4-15。 表4-15 大气环境影响评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax≤10% 三级评价 Pmax<1% （1）评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准见表4-16。 表4-16 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值(μg/m3) 标准来源 PM10 年平均 70 环境空气质量标准(GB3095-2012) 24h平均 150 小时平均 / TSP 年平均 200 环境空气质量标准(GB3095-2012) 24h平均 300 小时平均 / （2）大气污染源强 面源源强参数调查清单见表4-17。 表4-17 面源源强参数调查清单 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 污染物排放速率（kg/h） X Y 颗粒物 码头区 119.726458 31.604821 5 35 10 0 5 4800 0.021 表4-18 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.1 最低环境温度/℃ -9.2 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / （3）估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测结果见表4-19。 表4-19 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 类别 污染源 污染物名称 最大落地浓度Cmax（mg/m3） 最大落地浓度占标率Pmax 下风向最大浓度出现距离（m） 无组织 码头区 颗粒物 4.25E-02 9.44 24 根据估算模式预测结果，正常排放情况下，本项目最大地面浓度占标率Pi=9.44%（<10%），故确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。各污染源的最大地面占标率均小于其相应的标准的10%，对周边产生影响较小，不会影响区域大气环境功能现状。 （4）污染物排放核算 表4-20 大气污染无组织排放量核算表 序号 污染源名称 污染物 排放速率 核算年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 码头装卸区 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.1 （5）工业企业卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： ——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)制定的卫生防护距离公式进行计算，卫生防护距离所用参数和计算结果见表4-21。 表4-21卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 本项目为III类项目：无排放同种有害物质的排气简与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。故卫生防护距离所用参数和计算结果见表4-22。 表4-22 卫生防护距离计算结果表 面源名称 污染物名称 平均风速(m/s) A B C D Cm（mg/Nm3） R (m) Qc (kg/h) L (m) 码头装卸区 颗粒物 2.6 350 0.021 1.85 0.84 0.45 10.6 0.021 5.397 由上表可知，本项目颗粒物的卫生防护距离计算结果均小于50米。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业按Qc/Cm最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。故本项目以码头区为边界设置50m的卫生防护距离。经核实，本项目卫生防护距离内目前无居民点、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点。 表4-23 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a□ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（/） 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测□ 无监测□ 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子：（颗粒物） 监测点位数（1） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:(/)t/a NOx:(/)t/a 颗粒物:(/)t/a VOCs:(/)t/a 3噪声环境影响分析 参照《环境影响评价技术导则 声环境HJ 2.4-2009》，5.2.3建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5 dB(A)[含5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。本项目所在地为2类声环境功能区，按二级评价。 (1)预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼夜噪声值（A声功率级）。 (2)预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目设备声源分为室外和室内两种声源，故分别选用不同的模式进行计算。项目设备均安装于车间、站房内，属于室内点声源。 ①室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： ④预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 (3)预测参数 主要的噪声源强及声源特性见表4-5。 (4)预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，预测结果见表4-24，其噪声等声值图如下图4-4。 表4-4 噪声预测结果 dB(A) 预测点 贡献值 现状值 叠加值 标准 超标情况 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 N1 38 53 44 53.1 45 70 55 达标 N2 25 54 44 54 44.1 60 50 达标 N3 26 52 43 52 43.1 60 50 达标 N4 21 53 44 53 44 60 50 达标 N5 18 46 44 46 44 60 50 达标 由上表可见，本项目噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，各厂界及敏感点均未出现超标现象。 图4-4 噪声等声值图 4固体废物环境影响分析 项目运营期间产生固废从固废性质上，大致可分为一般工业废物以及生活垃圾等类别，产生的固废要求通过合理的处置途径进行处置，具体处置办法如下： 表4-25 本项目固体废弃物产生及处理情况 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 初期雨水沉渣 一般固废 收集初期雨水 固态 / 0.1 外售综合利用 相关单位 2 含油废水 危险固废 收集船舶污水 液态 900-007-09 2 委托有资质单位处置 有资质单位 3 生活垃圾 生活垃圾 日常生活 固态 / 2 环卫清运 环卫部门 本项目初期雨水沉渣收集后外售综合利用；含油废水委托有资质单位处置；生活垃圾统一环卫清运。固体废弃物均得到合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。 本项目产生的危险废物主要为含油废水（HW09），经收集后拟委托江苏绿瑞特环境科技有限公司处理。江苏绿瑞特环境科技有限公司成立于2015年8月13日，法定代表人为徐勇亮，注册资本为4000万元人民币，统一社会信用代码91320923346474481P。企业地址位于阜宁澳洋工业园鼎蓝路18号，所属行业为研究和试验发展，经营范围包含：环境保护技术的研发；处置利用危险废物（凭危险废物经营许可证核准项目经营）；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、农药）销售；再生物资（除危险性废弃物、废旧电器电子产品）回收与批发；燃料油（除成品油及危险化学品）销售；金属废料和碎屑加工处理（除危险性废弃物、废旧电器电子产品）；道路普通货物运输；环境污染治理工程的设计、施工；环境保护监测；环保专用设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 江苏绿瑞特环境科技有限公司危废经营许可证编号：JSCZ0923OOD020-2，经盐城市生态环境局核准，在2020年10月至2022年10月有效期内，核准经营范围有：废有机溶剂（HW06：900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06）1万吨、废矿物油（HW08：900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08）2万吨、废乳化液（HW09：900-005-09、900-006-09、900-007-09）3万吨，核准经营规模6万吨/年。本项目含油废水（HW09：900-007-09）在该公司核准经营危险废物类别之内，因此委托处理技术上是可行的。 危险废物管理要求：1、建设单位应通过网上危废申报系统进行危险废物申报登记或变更申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、转移等部门危险废物交接制度。2、建设方为本项目固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。3、危险废物贮存场所应按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①选址可行性分析 项目位于常州市武进区嘉泽镇，地质结构稳定，地震烈度为Ⅵ度，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求，不会对周边地表水和居民产生影响。 ②贮存能力分析 本项目危废为含油废水（HW09），最大存储量为2t，由吨桶收集，吨桶规格为1m*1m*1m，故暂存含油废水最少需2m3的危废仓库，本项目新建5m3的危废仓库，危险废物最大储存量小于危废库房的危险废物容纳量，能够满足要求。 综上所述，建设项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生污染。 5、土壤环境影响分析 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别确定建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别。本项目行业分类属于“交通运输仓储邮政业”中“其他”项目，为Ⅳ类项目，无需开展土壤环境影响评价。 6、地下水影响分析 根据地下水环境敏感程度（见表4-26）和建设项目所属的行业类别确定地下水评价工作等级（见表4-27）。 表4-26 地下水环境敏感程度分级 分级 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 不敏感 上述地区之外的其它地区 表4-27 评价工作等级分级表 环境敏感程度 项目类别 Ⅰ 类项目 Ⅱ 类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 对照表4-27，本项目所在地地下水环境敏感程度分级属于规定的“不敏感地区”；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定，本项目属于“S水运 130通用码头 其他”项目，本项目行业类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目无需开展地下水环境影响评价。 7 环境风险评价分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术 导则》（HJ 169-2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（D.I）计算物质总量与其临界量比值（Q）; 式中:q1、q2...qn——每种环境风险物质的存在量，t； Q1、Q2...Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 表4-28 危险物质使用量及临界量 原料 最大储存量/t 临界量/t 临界量依据 q/Q 是否重大危险 含油废水 2 2500 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B （油类物质） 0.0008 否 柴油 2 2500 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B （油类物质） 0.0008 否 由上表可知，本项目 Q=0.0016＜1，故环境风险潜势为I。 （2）风险评价 b环境敏感目标概况：项目环境敏感目标见第三章节主要环境保护目标。 c环境风险识别：船舶靠岸时撞击驳岸导致油箱破裂，燃油泄漏；吨桶老化，含油废水泄漏；配电间内电路短路，引发火灾。 d环境风险分析：船上燃油泄露对地下水、土壤产生污染；吨桶老化，含油废水泄漏对地下水，突然产生污染；车间内电路损坏引起火灾进而产生一氧化碳等有毒有害气体污染环境。 e环境风险防范措施及应急要求：（1）防火电缆、电气设施的安装和布防必须符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范（GB50058）》要求。（2）码头前沿明显位置设干粉灭火器、消防砂；厂内采用电话报警，专人负责。（3）一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用灭火装置灭火，并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。（4）加强车间的安全环保管理，对职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。（5）配备必要的围油栏，吸油毡等应急装置。（6）到港货船四周配备防护轮胎，减小撞击驳岸油箱破裂的可能性。（7）定期检查和更换吨桶，防止泄露。（8）码头地面做好硬化处理。 （3）风险结论 本项目不构成重大风险源，通过采取相应的风险防范措施，事故风险发生的概率很小，因此本项目事故风险属于可接受水平。 本项目风险事故发生主要为船体撞击驳岸导致油箱破裂，燃油泄漏对地下水，土壤的污染；吨桶老化，含油废水泄露对地下水和土壤污染；配电房内电路损坏引起的火灾产生一氧化碳等有毒有害气体的环境污染。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及 企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，拟建项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 表4-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 常州市欧尔迈新型建材有限公司企业自备码头环保设施改造工程项目 建设地点 （江苏）省 （常州）市 （武进）区 嘉泽镇士桥村 地理坐标 经度 119.793518° 纬度 31.637501° 主要危险物质及分析 含油废水 环境影响途径及危害后果（地表水、地下水） 大气：火灾产生的一氧化碳污染，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。 地表水：事故发生后，在及时堵截厂区雨水总排口的情况下，消防水不会直接流入周围地表水，不会对周边水体构成影响。 3、地下水：确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水基本无渗漏，污染较小。 风险防范措施要求 设置专人定期检查吨桶完好并在四周设置围堰，码头地面做好三防处理；定期检查厂内各风险防范措施的完善情况；设置围油栏和吸油毡等应急装置，建立健全应急防范机制；到港轮船四周配备轮胎，减小一旦撞击驳岸油箱破裂的可能；加强环保管理和对员工的环保教育和培训。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级 8、生态环境影响分析 根依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，如表4-30所示。 表4-30 生态环境评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性 工程占地（含水域）范围 面积≥20平方千米 或长度≥100千米 面积2-20平方千米 或长度50-100千米 面积≤2平方千米 或长度≤50千米 特殊生态敏感区 一级 一级 一级 重要生态敏感区 一级 二级 三级 一般区域 二级 三级 三级 本项目位于常州市武进区嘉泽镇士桥村，占地（包括水域）范围内没有涉及到特殊生态敏感区和重要生态敏感区，占地1000（含水域）平方米，所以做三级评价。 船舶含油污水对水生生物的影响分析 按照《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）中的要求，到港船舶必须配备油水分离器，不得在本江段排放船舶污水，船舶污水应由自带的废油舱储并在海事局规定的区域排放或由海事部门统一接收。 本工程码头运输的船舶舱底油污水不在本码头水域排放，而是用吨桶收集委托有资质单位处理，所以含油废水不会对码头所在水域水质和水生生物产生影响。 生活污水对水生生物的影响分析 码头建成投产后，本项目营运期陆域生活污水以及船舶生活污水经士桥村委托运至士桥村污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河，不会对本码头所在水域水质产生较大影响 溢油对水生生态的影响 码头发生溢油事故后，进入水环境的原油，在发生湍流扰动下形成乳化水滴进入水体，直接危害鱼虾的早期发育。据黄海水产研究所对虾活体实验，油浓度低于3..2mg/L时，无节幼体变态率与人工育苗的变态率基本一致；但当油浓度大于10mg/L时，无节幼体受到油污染影响变态率明显上升。对虾的蚤状幼体石油毒性最为敏感，浓度低于0.1mg/L时，蚤状幼体的成活率和变态率基本一致，无明显影响；当浓度达到1.0mg/L时，蚤状幼体便不能成活；浓度大于3.2mg/L时，可导致幼体在48小时内死亡。 溢油对鱼类的影响是多方面的，首先石油会引起鱼类摄食方式、洄游路线、种群繁殖的改变或个体失衡。在鱼类的不同发育阶段其影响程度也不同，其中对早期发育阶段的鱼类危害最大。油污染对早期发育鱼类的毒性效应，主要表现在滞缓胚胎发育，影响孵化，降低生理功能，导致畸变死亡。以对鲱鱼的实验为例，当石油浓度为3mg/L时，其胚胎发育便受到影响，在3.1-11.9mg/L浓度时，孵出的大部分仔鱼多为畸形，并在一天内死亡。对真鲷和牙鲆鱼也有类似结果：当水中油含量为3.2mg/L，真鲷的胚胎畸变率较对照组高2.3倍；牙鲆鱼孵化仔鱼死亡率达22.7%；当含油浓度增到18mg/L，孵化仔鱼死亡率达84.4%，畸变率达96.6%。原油中可溶性芳香烃的麻醉作用导致鱼类胚胎活力减弱，代谢低下，当胚胎发育到破膜时，由于能量不足引起初孵仔鱼体形畸变。 本项目在河岸边设置围油栏，吸油材料，尾轴漏油及时处理；到港货船四周配备防护轮胎，减少撞击驳岸油箱破裂的可能性。 吨桶破裂对土壤环境的影响 本项目在放置吨桶的地面刷环氧树脂，做好防腐、防渗防漏处理，并在吨桶四周设置围堰；定期检查和更换吨桶，防止泄露。 吨桶破裂对地下水的影响 本项目在码头区明显处设置吨桶收集含油废水以及生活污水，吨桶破裂会造含油废水泄露，下渗污染地下水。 本项目在放置吨桶的地面刷环氧树脂，做好防腐、防渗防漏处理，并在吨桶四周设置围堰；定期检查和更换吨桶，防止泄露。 码头工程对生物量的影响 本项目使用的土地为工业用地，所以本项目投产后对当地生物量有不良影响。 补偿措施：在码头区周边、道路两侧设10米宽隔离带；在生活附属建筑物四周布置绿化种植，确保港区绿化面积达到设计要求；根据本地区气候和土壤条件，选用耐尘、耐盐碱的速生树札起遮阳、减少空气粉尘和交通噪声、防止水体流失的作用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、自然条件 （1）码头紧靠孟津河，孟津河主要功能为行洪、调水、灌溉、航运和工业用水等，能够为码头提供航运需求。 （2）孟津河中鱼类主要为经济鱼类，主要包括鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、草鱼等。无保护级鱼类。且评价范围内无珍稀水生物种及其洄游路线分布。 2、集疏运条件 本项目地处武进区嘉泽镇，水陆交通条件十分良好；同时，本项目离嘉村公路很近，集疏运网络较为完善。 3、供电、给排水、通信等依托条件 本项目紧靠自身厂区，供电、供水和通信等均可依托自身厂区，雨水可依托厂区内的雨水收集池收集沉淀，员工由厂区员工抽调不新增生活污水。 4、施工条件 （1）码头岸线基本顺直。 （2）工程地质适宜常规码头结构。 （3）原有码头施工时，该场地是集体建设用地且已为空地，故码头建设时未破坏生态植被。 （4）根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），结合项目地理位置和区域水系，本项目距离滆湖饮用水水源保护区8.5km；距离滆湖重要渔业水域保护区4.1km；距离滆湖（武进区）重要湿地保护区0.51km；距离武进滆湖省级湿地公园保护区9.23km；距离滆湖国家级水产种质资源保护区8.26km；距离滆湖鮊类国家级水产种质资源保护区8.15km。项目所在地不在生态红线区域范围内。 5、环境条件 根据第三章“生态环境现状”，纳污河道成章河水质情况良好，具有一定的环境承载力；且本项目无生产废水，仅有生活污水，装卸产生的粉尘经雾炮机和喷淋装置处理过后达标排放，噪声经隔声、减振后达标排放，固废均得到有效处置，实现“零”排放，对周围环境影响较小。 综上，本项目选址合理，具有一定可行性。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 施工期主要进行喷淋装置、雾炮机、吨桶、垃圾桶的设置等，历时短且影响很小，加强施工噪声管控，使用减振设备，设置隔声带即可。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 废水处理措施 本项目营运期无生产废水产生，由于码头区员工为厂内抽调，故不新增生活污水，废水主要为船舶生活污水。船舶生活污水统一由码头前沿处吨桶收集暂存于危废库房内，定期由士桥村委运送至士桥污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河。 ①士桥村污水处理设施工艺流程 士桥村污水处理设施污水处理工艺流程见图5-1。 A/O+人工湿地工艺处理 图5-1 污水处理工艺流程图 ②工艺流程简介 （1）污水处理前设一套不锈钢细格栅，用于去除大颗粒的机械杂物，经格栅去除后的污水进入调节池，调节池用于调节水量及水质，调节池内的污水有潜污泵提升进入后级A/O生化系统。 （2）A段为将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 （3）O段为本污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。。水力停留时间按1：2进行设计，生化系统总设计停留时间为10.5小时。本工艺采用A/O兼氧、接触氧化联合处理工艺，将二段氧化流出的一部分混合液回流至兼氧池，以达到硝化脱氮的目的。 （4）沉淀池污泥按50-100%的回流比回流至厌氧池，以维持厌氧池的污泥浓度，厌氧池利用曝气器进行自动搅拌，回流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有机物作为碳源，将回流混合液中的大量硝态氮还原成气态氮，达到脱氮的目的。 （5）沉淀池出水进入消毒池，经过氯饼消毒后排入人工湿地，氯消耗量约为10mg/L。 （6）消毒池出水进入人工湿地，利用土壤截留、吸附以及植物吸收、微生物作用可继续完成对有机污染物和氮、磷的进一步去除。人工湿地出水可以达标排放。 ③处理效果 废水处理效果见表5-1 表5-1 废水处理效果一览表 废水名称 废水量 (t/a) 污染物 名称 进水污染物浓度(mg/L) 进水污染物量 (t/a) 处理方式 尾水污染物浓度 (mg/L) 尾水污染物量 (t/a) 尾水去向 生活污水 94.3 pH 6～9 A/O+人工湿地工艺 6～9 成章河 COD 400 0.038 60 0.0057 SS 300 0.028 20 0.0019 NH3-N 35 0.003 8 0.0008 TP 5 0.001 1 0.00009 ④可行性分析 （1）水量可行性分析 士桥村污水处理设施设计处理能力50t/d，现有接管进士桥村生活污水产生量总计约为29.1t/d，剩余20.9t/d的处理能力；本项目接收废水量仅为0.31t/d，占剩余处理能力的1.5%，因此现有士桥村污水处理设施完全有能力接纳本项目的废水。 （2）水质可行性分析 本项目产生的废水为船舶员工的生活污水，其中主要污染因子为COD、SS、NH3-N和TP与士桥村处理的污水水质一致，可依托士桥村污水处理设施，因此本项目废水依托士桥村污水处理设施进行处理，可稳定达标排放。 2.废气处理措施 本项目属于码头环保设施提升改造项目，增设喷淋装置和雾炮机对码头装卸原辅料产生的粉尘进行降尘处理。经雾炮机和喷淋共同降尘后，降尘效率取50%，则装卸粉尘在码头无组织排放量约为0.071t/a。按上述措施实行后，无组织粉尘可稳定达标排放。 3.噪声处理措施 （1）首先考虑选用低噪声雾炮机，并按照有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染。 （2）对雾炮机安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理。 （3）通过实体墙隔声，墙体设计隔声量不小于25dB（A）。 （4）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声。 （5）结合绿化措施，在各生产装置、各功能区间以及厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 按上述措施实行后，东厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，南、西、北厂界可达到2类标准。 4.固废处理措施 本项目生产过程中产生的固废主要为沉淀池沉渣、船舶含油废水和员工日常生活产生的生活垃圾。初期雨水池沉渣外售综合利用，船舶含油废水由吨桶收集定期委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。 综上，按上述处理后，固废可实现“零”排放。 5.环境管理与环境监测： 拟建项目在施工期和运行期将对周围环境造成一定的影响，建设单位应在加强环境管理的同时定期进行环境监测，以便及时了解项目在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环境目标。 拟建项目在运行期将对周围环境造成一定的影响，建设单位应在加强环境管理的同时定期进行环境监测，以便及时了解项目在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环境目标。 1、环境管理 项目建成后，应按地方环保局的要求加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度。 （1）环境管理制度 根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置环保处，公司副总经理负责环保工作，车间设置设2~3名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 1）建立公司专门的环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以便督促有关人员加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。 2）建立污染源监测数据档案，定期编写环保通报，便于政府环保部门和公司管理部门及时了解污染动态，以便于采取相应的对策措施。 3）制定环保奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员进行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，企业根据自身条件和能力，委托有资质的监测机构代开展自行监测，包括污染物排放监测（废气污染物、废水污染物和噪声污染等）、周边环境质量影响监测（周边的空气、地下水、地表水、土壤等）、关键工艺参数监测（通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试）、污染治理设施处理效果监测。企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）等规定向社会公开监测结果。 （2）环境管理机构、制度及环保设施运维费用保障计划 1）环境管理机构 项目建成后，在试运行阶段及正常生产过程中须设立环境管理机构，实行公司领导负责制，配备专业环保管理人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。 2）环保管理制度的建立 ● 环境管理体系 项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。 ● 排污定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 ● 污染处理设施管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ● 奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资历源、能源浪费者予以处罚。 3）环境管理机构的职责 ① 保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见； ② 及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识； ③ 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议； ④ 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，保证污染治理设施及风险防范措施稳定正常运行，并进行详细的记录，以备检查； ⑤ 按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构(人)等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 2社会公开信息 项目建成后，应按地方环保局的要求加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度。企业应成立以总经理为组长的环保领导小组，并设专职环保管理及技术人员，负责全厂的环保日常管理工作，监督、处理各种污染物的排放，组织和制定对各种污染物的防治措施与管理制度，保证各种污染物达标排放。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备进行自行监测，可也委托其他有资质的监测机构代开展自行监测，包括污染物排放监测（废气污染物、废水污染物和噪声污染等）、周边环境质量影响监测（周边的空气、地下水、地表水、土壤等）、关键工艺参数监测（通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试）、污染治理设施处理效果监测。企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）等规定向社会公开监测结果。 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）规定，企业可参照重点排污单位公开其信息： （一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （三）防治污染设施的建设和运行情况； （四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）突发环境事件应急预案； （六）其他应当公开的环境信息。 3污染物排放清单： 表5-2 本项目污染物排放清单 种类 污染物名称 拟采取的环保措施及主要运行参数 排放浓度mg/l 执行标准 排放量t/a 总量控制t/a 标准名称 标准值 接管量 排入外环境量 浓度mg/l 速率kg/h 控制总量 考核总量 废水 本项目生活 污水 排水量 / / 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015表1B等级)；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 / / 94.3 94.3 / / COD 400 500 / 0.038 0.0057 0.038 / SS 300 400 / 0.028 0.0019 / 0.028 NH3-N 35 45 / 0.003 0.0008 0.003 / TP 5 8 / 0.001 0.00009 0.001 / 废气 无组织 废气 颗粒物 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 mg/m3 0.1 / 噪声 LAeq 常规隔声减震消声措施 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类 2类：昼60dB（A） ；4类：昼70dB（A） / / / 固废 一般固废 初期雨水沉渣 一般固废库房暂存，外售 / 无渗漏，零排放，不造成二次污染 0 / / 危险废物 含油废水 吨桶暂存委托有资质单位处理 / 0 / / 生活垃圾 生活垃圾 环卫清运 / 0 / / 4排污口规范化设计和整治 1、固定噪声源 根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 2、固体废物贮存（处置）场所 各种固体废物处置设施、堆放场所有防火、防扬散、防流失、防淋雨、防腐蚀、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，在醒目处设置环境保护图形标志牌。 5环境监测计划 为有效的了解企业的排污情况、保证企业排放的污染物达到有关控制标准的要求，应对企业各排污环节的污染物排放情况定期进行监测，为此，应根据企业的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。 （1）监测机构 配备专业技术人员，购置必备的仪器设备，具有定期自行监测的能力；也可按照监测计划委托地方环境监测站或第三方有资质的监测中心定期监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 （2）监测内容 ① 废水 监测点位：化粪池； 监测频次：按照环境管理要求进行监测 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷。 ②废气 监测点位：厂界下风向设置最多4个无组织排放监控点，上风向设置1个参照点； 监测频次：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行监测； 监测因子：根据各排气筒排污特征确定监测因子，同时监测烟气量。 废气监测位置、监测因子、频率等详见表5-3。 表5-3 大气污染源监测项目及监测频率表 监测点 监测因子 监测频次 厂界无组织废气 颗粒物 按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行监测 ③噪声 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：厂界噪声昼间、夜间等效A声级Ld。 ④环境风险监控 制定严格的安全生产管理制度，原料运送、储存、使用等全过程必须采取严格的安全监控措施，对事故发生的主要生产单元及危险化学品容器、库房等应定期检查维护，切实作到防患于未然。特殊气体侦测的警报限值。 （3）监测资料管理 每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报。并应做好监测资料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目主要为环保整治提升，环保投资情况见表5-4 表5-4 环保投资一览表 类别 污染源 污染物 处理措施 环保投资（万元） 废气 无组织 颗粒物 喷淋装置 0.5 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 吨桶收集，由士桥村委运送至士桥村污水处理设施集中处理 3 噪声 雾炮机 噪声 减振、隔声 0.5 固废 生产生活 危险固废（含油废水） 吨桶收集后危废库房暂存，定期委托有资质单位处理 5 生活垃圾 环卫统一清运 1 合计 / 10 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 船舶员工生活污水经吨桶收集委托士桥村委定期托运至士桥污水处理设施集中处理，达标尾水排入成章河 | 符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表一B级；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 设备消音器、减震设施、隔音设施，距离衰减 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类和4类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 装卸粉尘用雾炮机和喷淋装置降尘，管式运输设备有封闭式通廊，道路定期洒水降尘 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固体废物 | / | / | 本项目雨水收集池沉渣外售综合利用，船舶含油废水由吨桶收集暂存统一委托有资质单位处理，生活垃圾环卫统一清运。 | 本项目产生的固体废物实现“零”排放。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 设置专人定期检查吨桶完好并在四周设置围堰，码头地面做好硬化处理；定期检查厂内各风险防范措施的完善情况；设置围油栏和吸油毡等应急装置，建立健全应急防范机制；到港轮船四周配备轮胎，减小一旦撞击驳岸油箱破裂的可能；加强环保管理和对员工的环保教育和培训。 | 吨桶四周具有围堰，码头地面做好硬化处理，具有围油栏和吸油毡等应急装置，到港轮船四周配备轮胎。 |
| 环境监测 | / | / | 配备专业人员和设备定期进行废水、大气、噪声自行检测或委托第三方机构进行检测 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，项目拟采取的污染防治措施合理可行，能满足污染物稳定达标排放，项目技改完成后将会降低对周围环境的影响，因此建设单位在落实本报告提出的提升整治各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度论证是可行的。

附表

填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①（t/a） | 现有工程 许可排放量 ②（t/a） | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③（t/a） | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 ⑤（t/a） | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 27 | 27 | 0 | 0.1 | 0 | 27.1 | +0.1 |
| 废水 | 废水量 | 1113.6 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 1207.9 | +94.3 |
|  | COD | 0.445 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.483 | +0.038 |
|  | SS | 0.334 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.362 | +0.028 |
|  | NH3-N | 0.039 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.042 | +0.003 |
|  | TP | 0.006 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 初期雨水池沉渣 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | +0.1 |
|  | 生活垃圾 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.7 | +2 |
| 危险废物 | 含油废水 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注释

本报告表附图、附件：

附图

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目周边环境状况图；

附图3 厂区平面布置图；

附图4 常州市生态空间保护区域分布图；

附图5 区域水系图；

附件

附件1  环评委托书；

附件2  备案证；

附件3  营业执照和法人身份证；

附件4  建设项目环境影响申报（登记）表；

附件5  土地使用租赁合同；

附件6  土地证；

附件7  生活垃圾、污水委托处理协议；

附件8  环境质量现状监测报告；

附件9  建设单位承诺书；

附件10  危废处置承诺书；

附件11  建设项目环评审批基础信息表；

附件12  原环评批复和验收批复；

附件13  农村污水处理设施环评批复；

附件14  关于印发武进区内河港口综合治理措施要求的通知；

附件15  成交确认书；

附件16  内河码头综合治理考核表。